## Slide 1: 计算机体系结构
刘宏伟
计算机科学与技术学院
第十一讲

## Slide 2: Recap
  流水线的控制冲突
  分支指令的行为特点
  减少流水线分支损失的方法（冻结或排空、预测分支转移失败、预测分支转移成功、分支延迟槽）
  流水线的实例（MIPS R4000）
  整型流水线（深流水、8段）
  浮点流水线（多功能非线性流水线）
  流水线性能分析
  向量处理机 Cray-I
  性能指标、基本结构
  链接技术

## Slide 3
第 1 章 计算机体系结构基本概念
第 3 章 流水线技术
第 4 章 指令级并行
第 5 章 存储层次
第 6 章 输入输出系统
第 2 章 指令系统
第 0 章 前言

## Slide 4: 第四章 指令级并行
  4.1 指令级并行的概念
  4.2 指令的动态调度
  4.3 控制相关的动态解决技术
  4.4 多指令流出技术

## Slide 5: 4.1 指令级并行的概念
4.1.1 循环展开调度的基本方法
4.1.2 相关性

## Slide 6: 4.1 指令级并行的概念
当指令之间不存在相关时，它们在流水线中是可以重叠起来并行执行的。这种指令序列中存在的潜在并行性称为指令级并行
  Instruction-Level Parallelism
  简记为ILP
如何知道指令之间可以并行？硬、软件如何支持指令级并行？如何研究这些问题？
  硬件技术或者软件技术都可以提高指令级并行性
  必须要硬件技术和软件技术互相配合，才能够最大限度地挖掘出程序中存在的指令级并行

## Slide 7: 性能评价：CPI计算
流水线处理器的实际CPI（平均每条指令使用的周期数）等于理想流水线的CPI加上各类停顿引起的周期数的总和
  CPI流水线 = CPI理想
  + 停顿结构冲突
  + 停顿先写后读
  + 停顿先读后写
  + 停顿写后写
  + 停顿控制冲突
减少其中的任何一种停顿，都可以有效地减少CPI，从而提高流水线的性能

## Slide 8: 本章研究的技术及克服的停顿
技术 | 主要克服的停顿 | 相关章节
基本流水线调度 | 数据先写后读冲突 停顿 | 4.1
循环展开 | 控制冲突 停顿 | 4.1
寄存器换名 | 数据写后写和先读后写冲突 停顿 | 4.1
指令动态调度（记分牌和Tomasulo算法） | 各种数据冲突 停顿 | 4.2
动态分支预测 | 控制冲突 停顿 | 4.3
前瞻（Speculation） | 所有数据/控制冲突 停顿 | 4.3
多指令流出（超标量和超长指令字） | 提高理想CPI | 4.4

## Slide 9: 软件和硬件的支持
上述技术中有些技术主要是硬件支持
  循环展开
  寄存器换名的动态调度（基本的Tomasulo’s）
  动态分支指令预测
  每个周期多发射
  前瞻技术
所有的技术都必须和软件，特别是编译器合作完成

## Slide 10: 几个基本概念
基本（程序）块：一段除了入口和出口以外不包含其它分支的线性代码段
  程序平均每6-7条指令就会有一个分支
  必须在多个基本块之间开发指令级的并行性
循环级并行：开发循环体的不同迭代之间存在的并行性
开发循环级并行的基本技术方法
  指令调度（scheduling）
  循环展开（loop unrolling）
  换名（renaming）

## Slide 11: 4.1 指令级并行的概念
4.1.1 循环展开调度的基本方法
4.1.2 相关性

## Slide 12: 4.1.1 循环展开调度的基本方法
循环展开是展开循环体若干次，将循环级并行转化为指令级并行的技术
这个过程既可以通过编译器静态完成，也可以通过硬件动态进行
  开发循环级并行性的另外一个重要技术是向量处理技术
  具有向量处理指令的典型机器是向量计算机
本章中的分支指令就是指条件转移指令

## Slide 13: 本章通用浮点流水线延迟表
编译器在完成这种指令调度时，受限于以下两个特性:
  一是程序固有的指令级并行性
  二是流水线功能部件的执行延迟
本章中使用的浮点流水线的延迟如下表
产生结果指令 | 使用结果指令 | 延迟时钟数
浮点计算 | 另外的浮点计算 | 3
浮点计算 | 浮点数据存操作（SD） | 2
浮点数据取操作（LD） | 浮点计算 | 1
浮点数据取操作（LD） | 浮点数据存操作（SD） | 0

## Slide 14: 其他特性说明
整数流水线采用改进的MIPS整数流水线
  载入延迟为1个节拍
  由于数据的取操作的结果可以毫无停顿的通过相关通路机制传送到数据存部件，所以延迟为0
  有定向通道或旁路机制
分支指令，由整数流水线执行
  分支条件检测调整到ID段
  如果分支指令使用上一条指令的结果作为分支条件，将要延迟1节拍
  分支指令有1个节拍的延迟槽
浮点运算一般为64位

## Slide 15: 循环展开实例
对于下面的源代码，在不进行指令调度和进行指令调度两种情况下，分析代码一次循环的执行时间。
for (i=1; i<=1000; i++)
x[i] = x[i] + s;

## Slide 16: MIPS汇编语言程序
程序转换成MIPS汇编语言程序
  Loop: LD F0,0(R1) ;F0为向量元素
  ADDD F4,F0,F2 ;加常数F2
  SD 0(R1),F4 ;保存结果
  SUBI R1,R1,#8 ;修改指针
  BNEZ R1,Loop ;循环控制

## Slide 17: 循环无调度执行
时钟 | 无调度
1 | LD F0,0(R1)
2 | ? ADDD F4,F0,F2
Notes: 17

## Slide 18: 循环无调度执行
时钟 | 无调度
1 | LD F0,0(R1)
2 | stall
3 | ADDD F4,F0,F2
4 | ? SD 0(R1),F4
Notes: 18

## Slide 19: 循环无调度执行
时钟 | 无调度
1 | LD F0,0(R1)
2 | stall
3 | ADDD F4,F0,F2
4 | stall
5 | stall
6 | SD 0(R1),F4
7 | ? SUBI R1,R1,#8
Notes: 19

## Slide 20: 循环无调度执行
时钟 | 无调度
1 | LD F0,0(R1)
2 | stall
3 | ADDD F4,F0,F2
4 | stall
5 | stall
6 | SD 0(R1),F4
7 | SUBI R1,R1,#8
8 | ? BNEZ R1,LOOP
如果分支指令使用上一条指令的结果作为分支条件，将要延迟1节拍
Notes: 20

## Slide 21: 循环无调度执行
时钟 | 无调度
1 | LD F0,0(R1)
2 | stall
3 | ADDD F4,F0,F2
4 | stall
5 | stall
6 | SD 0(R1),F4
7 | SUBI R1,R1,#8
8 | stall
9 | BNEZ R1,LOOP
Notes: 21

## Slide 22: 循环无调度执行
时钟 | 无调度
1 | LD F0,0(R1)
2 | stall
3 | ADDD F4,F0,F2
4 | stall
5 | stall
6 | SD 0(R1),F4
7 | SUBI R1,R1,#8
8 | stall
9 | BNEZ R1,LOOP
10 | ?
分支指令有1个节拍的延迟槽
Notes: 22

## Slide 23: 循环无调度执行
时钟 | 无调度
1 | LD F0,0(R1)
2 | stall
3 | ADDD F4,F0,F2
4 | stall
5 | stall
6 | SD 0(R1),F4
7 | SUBI R1,R1,#8
8 | stall
9 | BNEZ R1,LOOP
10 | stall
Notes: 23

## Slide 24: 循环无调度执行结果分析
每遍循环需要10个时钟节拍
只有3个时钟节拍(LD, ADDD, SD)
  有效比率为30%
  空转5个时钟节拍 (50%)
  循环控制2个时钟节拍 (20%)
调度代码，减少空转
Notes: 24

## Slide 25: 调度代码
时钟 | 未调度 | 调度后
1 | LD F0,0(R1) | LD F0,0(R1)
2 | Stall | 
3 | ADDD F4,F0,F2 | 
4 | Stall | 
5 | Stall | 
6 | SD 0(R1),F4 | 
7 | SUBI R1,R1,#8 | 
8 | Stall | 
9 | BNEZ R1,Loop | 
10 | Stall | 

## Slide 26: 调度代码
时钟 | 未调度 | 调度后
1 | LD F0,0(R1) | LD F0,0(R1)
2 | Stall | ?
3 | ADDD F4,F0,F2 | 
4 | Stall | 
5 | Stall | 
6 | SD 0(R1),F4 | 
7 | SUBI R1,R1,#8 | 
8 | Stall | 
9 | BNEZ R1,Loop | 
10 | Stall | 

## Slide 27: 调度代码
时钟 | 未调度 | 调度后
1 | LD F0,0(R1) | LD F0,0(R1)
2 | Stall | SUBI R1,R1,#8
3 | ADDD F4,F0,F2 | 
4 | Stall | 
5 | Stall | 
6 | SD 0(R1),F4 | 
7 | SUBI R1,R1,#8 | 
8 | Stall | 
9 | BNEZ R1,Loop | 
10 | Stall | 

## Slide 28: 调度代码
时钟 | 未调度 | 调度后
1 | LD F0,0(R1) | LD F0,0(R1)
2 | Stall | SUBI R1,R1,#8
3 | ADDD F4,F0,F2 | ADDD F4,F0,F2
4 | Stall | ??
5 | Stall | ??
6 | SD 0(R1),F4 | SD 0(R1),F4
7 | SUBI R1,R1,#8 | 
8 | Stall | 
9 | BNEZ R1,Loop | 
10 | Stall | 

## Slide 29: 调度代码
时钟 | 未调度 | 调度后
1 | LD F0,0(R1) | LD F0,0(R1)
2 | Stall | SUBI R1,R1,#8
3 | ADDD F4,F0,F2 | ADDD F4,F0,F2
4 | Stall | Stall
5 | Stall | BNEZ R1,Loop
6 | SD 0(R1),F4 | SD 8(R1),F4
7 | SUBI R1,R1,#8 | 
8 | Stall | 
9 | BNEZ R1,Loop | 
10 | Stall | 

## Slide 30: 如何进行调度
通过一个好的编译器来调度可以
  调换SUBI和SD的位置
  将SD指令移到BNEZ的延迟槽内
  改变SD存取指令访问内存地址的偏移量

## Slide 31: 调度代码结果分析
每遍循环6个时钟节拍
和未调度代码比较，加速比 10/6=1.7
3个有效时钟节拍 (LD, ADDD, SD)
  节拍有效比率50%
  1拍空转 (占17%)
  2拍循环控制 (占33%)
如何进一步减少空转和循环控制占用的比率?

## Slide 32: 调度代码结果分析
每遍循环6个时钟节拍
和未调度代码比较，加速比 10/6=1.7
3个有效时钟节拍 (LD, ADDD, SD)
  节拍有效比率50%
  1拍空转 (占17%)
  2拍循环控制 (占33%)
如何进一步减少空转和循环控制占用的比率?

## Slide 33: 循环展开
如果将循环展开3次得到4个循环体(假设数组是4的倍数的元素)
  Loop: LD F0,0(R1)
  ADDD F4,F0,F2
  SD 0(R1),F4
  SUBI R1,R1,#8
  LD F0, 0(R1)
  ADDD F4,F0,F2
  SD 0(R1), F4
  SUBI R1,R1,#8
  LD F0, 0(R1)
  ADDD F4,F0,F2
  SD 0(R1), F4
  SUBI R1,R1,#8
  LD F0,0(R1)
  ADDD F4,F0,F2
  SD 0(R1), F4
  SUBI R1,R1,#8
  BNEZ R1,Loop
编译器直接调整存储器访问的偏移量
大量关于F0,F4的名相关，指令难以调度

## Slide 34: 循环展开
如果将循环展开3次得到4个循环体(假设数组是4的倍数的元素)
  Loop: LD F0,0(R1)
  ADDD F4,F0,F2
  SD 0(R1),F4
  LD F6,-8(R1)
  ADDD F8,F6,F2
  SD -8(R1), F8
  LD F10,-16(R1)
  ADDD F12,F10,F2
  SD -16(R1), F12
  LD F14,-24(R1)
  ADDD F16,F14,F2
  SD -24(R1), F16
  SUBI R1,R1,#-32
  BNEZ R1,Loop

## Slide 35: 循环无调度执行
时钟 | 无调度
1 | LD F0,0(R1)
2 | stall
3 | ADDD F4,F0,F2
4 | stall
5 | stall
6 | SD 0(R1),F4
7 | SUBI R1,R1,#8
8 | stall
9 | BNEZ R1,LOOP
10 | stall
Notes: 35

## Slide 36: 执行时间分析
Loop: LD F0,0(R1)
ADDD F4,F0,F2
SD 0(R1),F4
LD F6,-8(R1)
ADDD F8,F6,F2
SD -8(R1), F8
LD F10,-16(R1)
ADDD F12,F10,F2
SD -16(R1), F12
LD F14,-24(R1)
ADDD F16,F14,F2
SD -24(R1), F16
SUBI R1,R1,#-32
BNEZ R1,Loop
stall
1
2,3
4,5,6
7
8,9
10,11,12
13
14,15
16,17,18
19
20,21
22,23,24
25
26,27
28

## Slide 37: 结果分析
循环使用28个时钟节拍
  14个空转节拍
    每个LD有1个空转个节拍 – 共4拍
    每个ADDD有2个空转节拍 - 共8拍
    SUBI有1个空转节拍 - 共1拍
    BRANCH有1个空转节拍 - 共1拍
  有14个指令流出节拍
平均每遍循环7个时钟节拍
共计使用9个寄存器

## Slide 38: 循环展开+指令调度
  Loop: LD F0,0(R1)
  LD F6,-8(R1)
  LD F10,-16(R1)
  LD F14,-24(R1)
  ADDD F4,F0,F2
  ADDD F8,F6,F2
  ADDD F12,F10,F2
  ADDD F16,F14,F2
  SD 0(R1),F4
  SD -8(R1),F8
  SUBI R1,R1,#-32
  SD 16(R1),F12
  BNEZ R1,R2,Loop
  SD 8(R1),F16

## Slide 39: “循环展开+指令调度”结果分析
每遍循环时间下降为14个时钟节拍
  每个元素平均使用3.5个时钟节拍
比较
  没有循环展开，有指令调度
    每个元素6拍
  有循环展开，没有指令调度
    每个元素7拍

## Slide 40: 循环展开和指令调度的总结
保证正确性（循环控制和操作数偏移量的修改）
注意有效性（找到不同循环体之间的无关性）
使用大量不同的寄存器（换名）
减少循环控制中的测试指令和分支指令
注意分析Load/Store指令的内存地址
注意新的相关性

## Slide 41: 4.1 指令级并行的概念
4.1.1 循环展开调度的基本方法
4.1.2 相关性

## Slide 42
相关与流水线冲突 (Dependence and Hazard)
  相关：两条指令之间存在某种依赖关系。
    如果两条指令相关，则它们就有可能不能在流水线
    中重叠执行或者只能部分重叠执行。
  相关有3种类型
    数据相关（也称真数据相关、数据流相关）
    名相关（包括反相关、输出相关）
    控制相关
4.1.2 相关性

## Slide 43
数据相关、真数据相关、数据流相关
（Data dependence、Flow Dependence）
  对于两条指令i（在前）和j（在后），如果下述条件之一成立，则称指令j与指令i数据相关。
    (1)指令j使用指令i产生的结果；
    (2)指令j与指令k数据相关，而指令k又与指令i数据相关。
  数据相关具有传递性。
4.1.2 相关性
数据相关是两条指令存在先写后读的相关链
引起流水线的RAW冲突

## Slide 44
例如：下面这一段代码存在数据相关。(数组增值)
Loop： LD F0，0（R1） // F0为数组元素
ADDD F4，F0，F2 // 加上F2中的值
SD 0（R1）, F4 // 保存结果
SUBI R1，R1，#8 // 数组指针递减8个字节
BNEZ R1，Loop // 如果R1≠0，则分支

## Slide 45
  如果两条指令之间有真数据相关，那么它们就不能同时执行或是完全重叠执行
  同时执行这些指令会造成正在流水的处理机检测到这种冲突并插入暂停，从而减少甚至取消指令之间的重叠
  指令序列中存在的真数据相关反映出产生该指令序列的程序源代码的相关关系
相关性是程序的一个特性，
是否一个相关会导致实际的冲突，是否该冲突会造成暂停，
这是流水线结构的基本特性。

## Slide 46
  如果分支检测移到了ID流水段，相关会造成1次暂
Loop： LD F0，0（R1） // F0为数组元素
ADDD F4，F0，F2 // 加上F2中的值
SD 0（R1）, F4 // 保存结果
SUBI R1，R1，#8 // 数组指针递减8个字节
BNEZ R1，Loop // 如果R1≠0，则分支

## Slide 47
  数据相关性会限制可以开发的指令级并行性
  解决方法
    硬件：采用互锁机制，一旦检测存在数据相关，则停止本指令的执行，并插入空转周期
    软件：使用编译器，在相关出插入空操作（空转周期），保证当前指令不会错误的使用一个尚未产生的数据。
  数据相关的检测
    当数据的流动是经过寄存器时，相关的检测比较直观和容易
    当数据的流动是经过存储器时，检测比较复杂。
      相同形式的地址其有效地址未必相同；
      形式不同的地址其有效地址却可能相同。

## Slide 48
2. 名相关（Name dependence）
  名：指令所访问的寄存器或存储器单元的名称。
  如果两条指令使用相同的名，但是它们之间并没有数据流动，则称这两条指令存在名相关。
4.1.2 相关性

## Slide 49
  指令j与指令i之间的名相关有两种：
  （1）反相关（Anti dependence）：
  如果指令j写的名与指令i读的名相同（引发流水线的先读后写WAR冲突），则称指令i和j发生了反相关。
  指令j写的名＝指令i读的名
  必须保证指令的原来顺序，以确保i能读到正确的值。
  （2）输出相关（Output dependence）：
    如果指令j和指令i写相同的名（引发流水线的写后写WAW冲突），则称指令i和j发生了输出相关。
  指令j写的名＝指令i写的名
  操作顺序必须得到保证，以使最后写入的值得以保存。

## Slide 50
  2. 名相关
  两条指令之间并没有数据的传送。
  如果一条指令中的名改变了，并不影响另外一条指令的执行。
  换名技术
    通过改变指令中操作数的名来消除名相关。
    对于寄存器操作数进行换名称为寄存器换名（重命名，Renaming）。
    既可以用编译器静态实现，也可以用硬件动态完成。

## Slide 51: 循环展开中的换名
如果将循环展开3次得到4个循环体(假设数组是4的倍数的元素)
  Loop: LD F0,0(R1)
  ADDD F4,F0,F2
  SD 0(R1),F4
  LD F6,-8(R1)
  ADDD F8,F6,F2
  SD -8(R1), F8
  LD F10,-16(R1)
  ADDD F12,F10,F2
  SD -16(R1), F12
  LD F14,-24(R1)
  ADDD F16,F14,F2
  SD -24(R1), F16
  SUBI R1,R1,#-32
  BNEZ R1,Loop

## Slide 52
  再考虑以下代码：
    DIVD F0，F2，F4
    MULD F6，F0，F8
    SD 0（R1），F6
    SUBD F8，F10，F14
    ADDD F6， F10，F8
输出相关（F6）
导致WAW冲突
反相关（F8）
导致WAR冲突
第二、三条指令中的F6是真数据相关
第四、五条指令中的F8是真数据相关

## Slide 53
  消除名相关
    引入两个临时寄存器S和T
    把这段代码改写为：
    DIVD F0，F2，F4
    MULD S，F0，F8
    SD 0（R1），S
    SUBD T，F10，F14
    ADDD F6，F10，T
两个F6都换名为S
两个F8都换名为T

## Slide 54: Dependence Types
Flow dependence
      r3  r1 op r2 Read-after-Write
      r5  r3 op r4 (RAW)
Anti dependence
      r3  r1 op r2 Write-after-Read
      r1  r4 op r5 (WAR)
Output-dependence
      r3  r1 op r2 Write-after-Write
      r5  r3 op r4 (WAW)
      r3  r6 op r7

## Slide 55
3. 控制相关
  由分支指令引起的相关。
    为了保证程序应有的执行顺序，必须严格按控制关确定的顺序执行。
  典型的程序结构是“if-then”结构。
  例：
if p1 {
S1；
}；
S；
if p2 {
S2；
}；
4.1.2 相关性

## Slide 56
  控制相关有以下两个原则：
    （1）与控制相关的指令不能移到分支指令之前，即控制有关的指令不能调度到分支指令的控制范围之外。
    对于上述的例子，then 部分中的指令不能移到if语句之前
    （2）与控制无关的指令不能移到分支指令之后，即控制无关的指令不能调度到分支指令的控制范围以内。
    对于上述的例子，不能把S移到if语句的then 部分中。
if p1 {
S1；
}；
S；
if p2 {
S2；
}；