## Slide 1: 计算机体系结构
刘宏伟
计算机科学与技术学院
第十三讲

## Slide 2: Recap
  指令动态调度
  动态调度的目的、优点及缺点
  译码段再划分为流出和读操作数两段
  乱序执行
  记分牌
  基本原理（集中控制指令的流出和执行）
  执行过程（流出、读操作数、执行和写结果）
  记分牌的结构（指令状态表、功能部件状态表、结果寄存器状态表）
  Tomasulo
  分布式检测数据相关
  执行过程（流出、执行和写结果）
  保留站、公共数据总线CDB

## Slide 3
基于Tomasulo算法的MIPS处理器浮点部件的基本结构

## Slide 4
Issue：从指令队列中取指令
  如果存在一个空闲的保留站 (no structural hazard), 则控制发射指令和操作数 (renames registers)，消除WAR，WAW相关。
Execution：operate on operands (EX)
  当两操作数就绪后，就可以执行； 如果没有准备好，则监测Common Data Bus 以获取结果；通过推迟指令执行避免RAW相关。
Write result：finish execution (WB)
  将结果通过Common Data Bus传给所有等待该结果的部件。
Tomasulo 算法的三阶段

## Slide 5
Reservation Station 结构
Op: 部件所进行的操作
Vj, Vk: 源操作数的值。Store 缓冲区有Vk域，用于存放要写入存储器的值。V域和Q域不同时有效。
A：存放存储器地址。开始存立即数，计算出有效地址后，存放有效地址
Qj, Qk: 产生源操作数的保留站号
  没有记分牌中的准备就绪标志， Qj, Qk=0 => ready
  Store 缓存区只有Qk表示产生结果的保留站号
Busy: 标识保留站RS或相应的功能部件FU是否空闲
Register result status—如果存在对寄存器的写操作，指示对该寄存器进行写操作的部件.
Qi: 保留站的编号
Notes: What you might have thought
1. 4 stages of instruction execution
2. Status of FU: Normal things to keep track of (RAW & structura for busyl):
Fi from instruction format of the mahine (Fi is dest)
Add unit can Add or Sub
Rj, Rk - status of registers (Yes means ready)
Qj,Qk - If a no in Rj, Rk, means waiting for a FU to write result; Qj, Qk means wihch FU waiting for it
3.Status of register result (WAW &WAR)s:
which FU is going to write into registers
Scoreboard on 6600 = size of FU
6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.16, 6.17
FU latencies: Add 2, Mult 10, Div 40 clocks

## Slide 6
Tomasulo实例

## Slide 7: 指令序列在Tomasulo算法下如何工作
用以下来说明Tomasulo算法原理
    LD F6, 34(R2)
    LD F2, 45(R3)
    MULTD F0, F2, F4
    SUBD F8, F6, F2
    DIVD F10, F0, F6
    ADDD F6, F8, F2
假设各种操作的延迟为：
加法：2个时钟周期
乘法：10个时钟周期
除法：40个时钟周期

## Slide 8
Tomasulo实例：Cycle 1

## Slide 9
Note: Unlike 6600, can have multiple loads outstanding
Tomasulo实例：Cycle 2

## Slide 10
Note: registers names are removed (“renamed”) in Reservation Stations; MULT issued vs. scoreboard
Load1 completing; what is waiting for Load1?
Tomasulo实例：Cycle 3

## Slide 11
Load2 completing; what is waiting for Load2?
Tomasulo实例：Cycle 4

## Slide 12
Tomasulo实例：Cycle 5
Timer starts down for Add1, Mult1?

## Slide 13
Issue ADDD here vs. scoreboard?
Tomasulo实例：Cycle 6

## Slide 14
Add1 completing; what is waiting for it?
Tomasulo实例：Cycle 7

## Slide 15
Tomasulo实例：Cycle 8

## Slide 16
Tomasulo实例：Cycle 9

## Slide 17
Add2 completing; what is waiting for it?
Tomasulo实例：Cycle 10

## Slide 18
Write result of ADDD here vs. scoreboard?
All quick instructions complete in this cycle!
Tomasulo实例：Cycle 11

## Slide 19
Tomasulo实例：Cycle 12

## Slide 20
Tomasulo实例：Cycle 13

## Slide 21
Tomasulo实例：Cycle 14

## Slide 22
Tomasulo实例：Cycle 15

## Slide 23
Tomasulo实例：Cycle 16

## Slide 24
Tomasulo实例：Cycle 55
（跳过一些节拍）

## Slide 25
Mult2 is completing; what is waiting for it?
Tomasulo实例：Cycle 56

## Slide 26
Tomasulo实例：Cycle 57

## Slide 27
Once again: In-order issue, out-of-order execution and completion.
Tomasulo实例：Cycle 57

## Slide 28: 基于Tomasulo算法的动态循环展开
用以下指令序列来说明Tomasulo算法的动态循环展开
    Loop： LD F0, 0(R1)
    MULTD F4, F0, F2
    SD 0(R1), F4
    SUBI R1, R1, #8
    BNEZ R1, Loop
    为了保证正确的异常行为， Tomasulo算法对指令的执行有一个限制：一旦有一条分支指令还没有执行完，其后的指令是不允许进入执行段。
    动态存储器地址判别技术，解决存储器访问时的RAW、WAW、WAR冲突。
    第一次取数 LD，由于Cache miss，需要8个时钟周期延迟，之后的取数 LD，只需1个时钟周期。存数SD 需要3个时钟周期。
    乘法需要4个时钟周期

## Slide 29
Tomasulo 循环实例

## Slide 30
Tomasulo 循环实例：Cycle 1

## Slide 31
Tomasulo 循环实例：Cycle 2

## Slide 32
Implicit renaming sets up “DataFlow” graph
Tomasulo 循环实例：Cycle 3

## Slide 33
Dispatching SUBI Instruction
Tomasulo 循环实例：Cycle 4

## Slide 34
And, BNEZ instruction
Tomasulo 循环实例：Cycle 5

## Slide 35
Notice that F0 never sees Load from location 80
Tomasulo 循环实例：Cycle 6

## Slide 36
Register file completely detached from iteration 1
Tomasulo 循环实例：Cycle 7

## Slide 37
First and Second iteration completely overlapped
Tomasulo 循环实例：Cycle 8

## Slide 38
Load1 completing: who is waiting?
Note: Dispatching SUBI
Tomasulo 循环实例：Cycle 9

## Slide 39
Load2 completing: who is waiting?
Note: Dispatching BNEZ
Tomasulo 循环实例：Cycle 10

## Slide 40
Next load in sequence
Tomasulo 循环实例：Cycle 11

## Slide 41
Why not issue third multiply?
Tomasulo 循环实例：Cycle 12
Notes: 结构冲突，Mult只有两个保留站

## Slide 42
Tomasulo 循环实例：Cycle 13

## Slide 43
Mult1 completing. Who is waiting?
Tomasulo 循环实例：Cycle 14

## Slide 44
Mult2 completing. Who is waiting?
Tomasulo 循环实例：Cycle 15

## Slide 45
Tomasulo 循环实例：Cycle 16

## Slide 46
Tomasulo 循环实例：Cycle 17

## Slide 47
Tomasulo 循环实例：Cycle 18

## Slide 48
Tomasulo 循环实例：Cycle 19

## Slide 49
Tomasulo 循环实例：Cycle 20

## Slide 50: Tomasulo算法的优点
分布式硬件冲突检测。
利用寄存器换名，彻底消除WAW和WAR这两种名相关
如果多个保留站等待同一个操作数，当操作数在CDB上广播时，他们可以同时获得所需的数据
对于存储器访问，动态存储器地址判别技术可解决RAW冲突（取操作数时判断）、WAR和WAW冲突（存操作数时判断）。
能够达到很高的性能。

## Slide 51: Tomasulo算法的缺点
  高复杂性：需要大量硬件
  存在瓶颈：单个公共数据总线（CDB）引发竞争
    额外的CDB：在每个保留站上需要为每条CDB设置重复的硬件接口
  为了保证正确的异常行为，对指令的执行有一个限制：一旦有一条分支指令还没有执行完，其后的指令是不允许进入执行段

## Slide 52: 动态调度方法中的异常行为处理
指令乱序大大增加了异常处理的复杂度。
不精确异常（Imprecise Exception）：当指令i导致发生异常时，处理机的现场（状态）与严格按程序顺序执行不同。
精确异常（Precise Exception）：处理机现场跟严格按程序顺序执行时指令i的现场相同。
不精确异常产生的原因：
流水线可能已经执行完按程序顺序是位于指令i之后的指令
流水线可能还没完成按程序顺序是指令i之前的指令

## Slide 53: 动态调度方法中的异常行为处理
例子：
ADD R2, R3, R4
LW R1, 0(R5)
SUB R7, R8, R9
ADD指令、LW指令、SUB指令没有数据相关，可以乱序执行
SUB指令在 LW指令执行完之前，更改R7
但是LW指令可能会引起存储器的异常（如访存缺页、访存越界等）

## Slide 54: 第四章 指令级并行
  4.1 指令级并行的概念
  4.2 指令的动态调度
  4.3 控制相关的动态解决技术
  4.4 多指令流出技术

## Slide 55: 4.3 控制相关的动态解决技术
4.3.1 分支预测缓冲
4.3.2 分支目标缓冲
4.3.3 基于硬件的前瞻执行

## Slide 56: 4.3.1 分支预测缓冲
动态分支预测的两个理由
  n流出的处理器加速上限为n倍
  Amdahl定律提示：在较低CPI机器上，控制相关导致的空转对机器性能影响大
  前面解决控制相关的静态策略
  需要编译器将一条或多条指令移动到流水线产生的分支延迟槽中
关于分支预测策略的两部分工作
  预测的分支是否成功
  执行分支目标指令

## Slide 57: 分支预测的效果
预测的准确率
分支的开销
  预测正确的开销
  预测错误的开销
  决定分支开销的因素：流水线的结构、预测的方法、预测错误时的恢复策略等

## Slide 58: 分支预测缓冲(BPB): 原理
最简单的分支预测策略
BPB也被称为BHT（Branch History Table，BHT）
分支预测缓冲是一个小的存储器阵列
  每个单元最小可以只有1位，记录最近一次分支是否成功的信息
  预测位为1时，表示预测分支成功，并从目标位置开始取指令
  在预测错误时，要作废已经预取和分析的指令，恢复现场，并从另一条分支路径重新取指令。

## Slide 59: 分支预测执行不成功和重新执行过程

## Slide 60: 1位BPB状态图
这种单位预测策略:
  当分支不成功时，将会发生连续两次预测出错
  2位预测策略能够改善这种情况

## Slide 61: 2位BPB工作原理
在2位预测策略中，一个预测必须错误两次才会改变。
对于一个4096条记录的BPB，利用2位预测策略，用SPEC89测试，命中率为82%到99%
  准确率最高的测试程序一般包含大量循环
  没有循环的线性代码一般准确率最差

## Slide 62: 2位BPB状态转换图
预测
:
不成功
预测
:
成功
11
10
不成功
成功
不成功
成功
01
00
不成功
成功
不成功
成功

## Slide 63: 2位BPB另一种状态转换图
预测成功
预测不成功
预测不成功
预测成功
成功
成功
不成功
成功
不成功
不成功
不成功
成功

## Slide 64: 4096单元2位BPB的预测错误率
测试程序为SPEC89
整数测试程序: 平均 11%
  gcc, espresso, eqntott, li
浮点测试程序: 平均 4%
  nasa7, matrix300, tomcatv
为什么?

## Slide 65: 4096单元2位BPB: 预测错误率

## Slide 66: 2位BPB: 4K vs. 无穷多

## Slide 67: BPB实现
BPB的实现方案
  实现一个小而特殊的 “cache”，利用指令地址进行索引，在IF流水段访问。
  或者，为指令cache中每一块增加附加位，与指令一起取出
若一个指令在ID段被译码为分支指令，且对应的BPB标志位预测其成功，则
  一旦PC已知，立刻从分支目标位置开始取指
  对于改进MIPS，分支判断和计算分支目标地址都在ID段完成，BPB无效果