## Slide 1: 计算机体系结构
刘宏伟
计算机科学与技术学院
第十六讲

## Slide 2: Recap
  存储层次
  多级存储层次
  性能参数
  两种存储层次关系
  AXP 21064 数据cache结构
  分离Cache和混合Cache
  性能分析

## Slide 3
1. 失效率（不命中率）
  与硬件速度无关
  容易产生一些误导
  平均访存时间比失效率更好
2. 平均访存时间
平均访存时间 ＝ 命中时间＋不命中率×不命中开销
  可以采用绝对时间——如一次命中需0.25-1.0纳秒
  或是用CPU等待存储器的时钟周期数——如缺失代价用75-100个时钟周期表示
  仍旧不能代替执行时间
5.2.6 性能分析

## Slide 4
3. CPU时间
CPU时间＝(CPU执行周期数＋存储器停顿周期数) ×时钟周期时间
存储器停顿周期数＝访存次数×失效率×失效开销
＝“读”的次数×读不命中率×读不命中开销
＋“写”的次数×写不命中率×写不命中开销
CPU时间＝IC×[CPIexe＋每条指令的平均存储器停顿
周期数]×时钟周期时间
CPU时间＝IC×[CPIexe＋访存次数/指令数× 失效率×失效开销周期]×时钟周期时间
5.2.6 性能分析

## Slide 5
例5.3
假设一台计算机在Cache全命中的情况下CPI为1.0，只有load和store指令能进行访存，这两种指令占总指令的50%，如果Cache失效开销为200个时钟周期， Cache的失效率为2%。试分析Cache对性能的影响。

## Slide 6
考虑Cache的失效后，性能为：
CPU 时间有cache＝IC×(1.0＋1. 5×2%×200)) ×时钟周期时间 ＝IC×7.0×时钟周期时间
解：
实际CPI ：7.0 —— 7.0/1.0 = 7.0(倍)
CPU时间也增加为原来的7.0倍。但若不采用Cache,则：CPI＝1.0+1.5×200＝301
CPU时间＝IC×[CPIexe＋访存次数/指令数× 失效率×失效开销周期]×时钟周期时间

## Slide 7
例5.4 考虑两种不同组织结构的Cache：直接映象Cache和两路组相联Cache，试问它们对CPU的性能有何影响？先求平均访存时间，然后再计算CPU性能。分析时请用以下假设：
(1) 理想Cache（命中率为100%）情况下的CPI为1.6，时钟周期为0.35ns，平均每条指令访存1.4次。
(2) 两种Cache容量均为128KB，块大小都是32字节。
(3) 在组相联Cache中，由于多路选择器的存在而使CPU的时钟周期增加到原来的1.35倍。这是因为对Cache的访问总是处于关键路径上，对CPU的时钟周期有直接的影响。
(4) 这两种结构Cache的不命中开销都是65ns。（在实际应用中，应取整为整数个时钟周期）
(5) 命中时间为1个时钟周期，直接映象Cache的不命中率为2.1%，相同容量的两路组相联Cache的不命中率为1.9%。

## Slide 8
解:
平均访问时间：
平均访存时间＝命中时间＋不命中率×不命中开销
因此，两种结构的平均访存时间分别是：
平均访存时间1路＝0.35＋（0.021×65）＝1.72ns
平均访存时间2路＝0.35×1.35＋（0.019×65）＝1.71ns
两路组相联Cache的平均访存时间比较低。
CPU性能：
CPU时间＝IC×（CPIexe＋每条指令的平均访存次数×
不命中率×不命中开销周期）× 时钟周期时间
＝IC×（CPIexe× 时钟周期时间＋每条指令的
平均访存次数×不命中率×不命中开销周期×时钟周期时间）

## Slide 9
因此：
CPU时间1路 ＝ IC×(1.6×0.35＋(1.4×0.021×65)) ＝ 2.47×IC
CPU时间2路 ＝ IC×(1.6×0.35×1.35＋(1.4×0.019×65)) ＝ 2.49×IC
2.49×IC
CPU时间1路
───── ＝ ───── ＝1.01
2.47×IC
CPU时间2路
与平均存储器存取时间的比较结果相反，直接映象Cache的平均性能好一些。
2-路组相联情况下，尽管它的缺失率低一些，但是所有指令时钟周期都延长了。

## Slide 10
平均访存时间＝命中时间＋失效率×失效开销
可以从三个方面改进Cache的性能：
  (1) 降低失效率
  (2) 减少失效开销 (3) 减少Cache命中时间
一共17种Cache优化技术
5.2.7 改进Cache的性能

## Slide 11
减少命中时间
降低失效率
减少失效开销
Victim Cache
  提高相联度
  调节Cache块的大小
硬件预取
编译器控制的预取
编译器优化
请求字处理
  让读失效优先于写
  写缓冲及写合并
多级Cache
非阻塞Cache
多体Cache
  虚拟化Cache
  容量小、结构简单Cache
Trace Cache
  访问流水化
路预测

## Slide 12: 第 5 章 存储层次
5.2 Cache基本知识
5.3 降低Cache失效率的方法
5.4 减少Cache失效开销
5.1 存储器的层次结构
5.5 减少命中时间
5.6 主存
5.7 虚拟存储器

## Slide 13: 5.3 降低Cache失效率的方法
5.3.3 Victim Cache
  5.3.2 提高相联度
  5.3.1 调节Cache块的大小
5.3.4 硬件预取
5.3.5 编译器控制的预取
5.3.6 编译器优化

## Slide 14
(1) 强制性失效(Compulsory miss) 当第一次访问一个块时，该块不在Cache中，需
从下一级存储器中调入Cache，这就是强制性失效。
    (冷启动失效，首次访问失效)
(2) 容量失效(Capacity miss ) 即使采用全相联，如果程序执行时所需的块不能
全部调入Cache中，则当某些块被替换后，若又重新
被访问，就会发生失效，这种失效称为容量失效。
1. 三种失效(3C)
5.3 降低Cache失效率的方法

## Slide 15
(3) 冲突失效(Conflict miss) 在组相联或直接映象Cache中，若太多的块映象
到同一组(块)中，则会出现该组中某个块被别的块替
换(即使别的组或块有空闲位置)，然后又被重新访问
的情况。这就是发生了冲突失效。 (碰撞失效，干扰失效)
5.3 降低Cache失效率的方法

## Slide 16
2. 三种失效所占的比例
(SPEC92) 图示 (绝对值)
可以看出：
(1) 相联度越高，冲突失效就越少；
(2) 强制性失效不受Cache容量的影响，但容量失效
却随着容量的增加而减少；强制性失效和容量失效
不受相联度的影响。
(3) 图中的数据符合2:1的Cache经验规则，即大小为N
的直接映象Cache的失效率约等于大小为N/2 的两路
组相联Cache的失效率。
5.3 降低Cache失效率的方法

## Slide 17
强制性失效：增加块大小，预取
(本身很少)
容量失效：增加容量
(防止出现抖动现象，大量数据在两级存储间替换)
冲突失效：提高相联度 (理想情况全相联)
3. 减少三种失效的方法
4. 许多降低失效率的方法会增加命中时间或失效开销
5.3 降低Cache失效率的方法

## Slide 18
2. 增加块大小会增加失效开销
1. 失效率与块大小的关系
(1) 对于给定的Cache容量，当块大小增加失效率开始时下降，后来反而上升
(2) Cache容量越大，失效率达到最低的块大小就越大
5.3.1 调节Cache块的大小

## Slide 19
例 5.5
假定存储系统在延迟40个时钟周期后，每2个时钟周期能送出16个字节。即:经过42个时钟周期，它可提供16个字节；经过44个时钟周期，可提供32个字节；依此类推。试问：
对于表5-6中列出的各种容量的Cache，在块大小分别为多少时，平均访存时间最小？假设命中时间为一个时钟周期。
解：
解题过程 1KB、4KB、16KB Cache: 块大小＝32字节
64KB、256KB Cache: 块大小＝64字节

## Slide 20
1. 采用相联度超过8的方法实际意义不大
2. 2:1 Cache经验规则 失效率：容量为N 的直接映象Cache
≈ 容量为N/2的两路组相联Cache
3. 提高相联度是以增加命中时间为代价 例如：
    TTL或ECL板级Cache，两路组相联：增加10％
定制的CMOS Cache, 两路组相联：增加2％
5.3.2 提高相联度

## Slide 21
假定提高相联度会按下列比例增大处理器时钟周期：
时钟周期2路 ＝1.36×时钟周期1路 时钟周期4路 ＝1.44×时钟周期1路
时钟周期8路 ＝1.52×时钟周期1路
假定命中时间为1个时钟，直接映象情况下失效开销为25个时钟周期，而且假设不必将失效开销取整。使用教材表5-5中的失效率，试问当Cache为多大时，以下不等式成立？
例 5.6

## Slide 22
平均访存时间8路 < 平均访存时间4路
平均访存时间4路 < 平均访存时间2路
平均访存时间2路 < 平均访存时间1路
解：
在各种相联度的情况下，平均访存时间分别为：
平均访存时间8路 = 命中时间8路 + 失效率8路×失效开销8路 = 1.52＋失效率8路×25
平均访存时间4路 = 1.44 ＋失效率4路×25
平均访存时间2路 = 1.36 ＋失效率2路×25
平均访存时间1路 = 1.00 ＋失效率1路×25

## Slide 23
在每种情况下的失效开销相同，都是25个时钟周期。把相应的失效率代入上式，即可得平均访存时间。
容量为4KB的直接映象Cache的平均访存时间为：
平均访存时间1路 ＝ 1.00＋(0.098×25) ＝ 3.44
容量为512KB的8路组相联Cache的平均访存时间为：
平均访存时间8路 ＝1.52＋(0.006×25) ＝1.66

## Slide 24
Cache
容量
（KB）
相联度（路）
1
2
4
8
4
3.44
3.25
3.22
3.28
8
2.69
2.58
2.55
2.62
16
2.23
2.40
2.46
2.53
32
2.06
2.30
2.37
2.45
64
1.92
2.14
2.18
2.25
128
1.52
1.84
1.92
2.00
256
1.32
1.66
1.74
1.82
512
1.20
1.55
1.59
1.66

## Slide 25
1. Victim Cache 基本思想
在Cache和它从下一级存储器调数据的通路之间设置一个全相联的小Cache，用于存放被替换出去的块(称为Victim)，以备重用。
工作过程
对于减小冲突失效很有效，特别是对于小容量的直接映象数据Cache，作用尤其明显。例如，项数为4的Victim Cache: 使4KB Cache的冲突失效减少20%～90%
2. Victim Cache 作用
5.3.3 Victim Cache

## Slide 26
3. 伪相联Cache
取直接映象及组相联两者的优点：
命中时间小，失效率低
缺点:
多种命中时间会使CPU流水线的设计复杂化
5.3.3 Victim Cache

## Slide 27
4 伪相联Cache基本思想及工作原理
在逻辑上把直接映象Cache的空间上下平分为两个区。对于任何一次访问，伪相联Cache先按直接映象Cache的方式去处理。
若命中，则其访问过程与直接映象Cache的情况一样。若不命中，则再到另一区相应的位置去查找。若找到，则发生了伪命中，否则就只好访问下一级存储器。
5 伪相联Cache快速命中与慢速命中
要保证绝大多数命中都是快速命中。
5.3.3 Victim Cache

## Slide 28
1. 指令和数据都可以预取
2. 预取内容既可放入Cache，也可放在外缓冲器中
例如：指令流缓冲器
3. 预取效果 (1) Joppi的研究结果
  指令预取：4KB，直接映象Cache, 块大小16字节
1个块的指令流缓冲器： 捕获15％～25％的失效
4个块的指令流缓冲器： 捕获50％
16个块的指令流缓冲器：捕获72％
5.3.4 硬件预取

## Slide 29
数据预取：4KB, 直接映象Cache, 1个数据流缓冲器
捕获25％的失效，还可以采用多个数据流缓冲器
(2) Palacharla和Kessler的研究结果
流缓冲器：既能预取指令又能预取数据
对于两个64KB四路组相联Cache来说：
8个流缓冲器能捕获50％～70％的失效。
  （3）预取应利用存储器的空闲带宽，不能影响对正常不
  命中的处理，否则可能会降低性能。
5.3.4 硬件预取

## Slide 30
一组利用硬件预取后整体性能得到较大提高的
SPEC2000程序的性能增益
（前2个为定点程序，其余为10个浮点程序）。

## Slide 31
编译控制的预取类型
按照预取数据所放的位置，可把预取分为：
  寄存器预取：把数据取到寄存器中
  Cache预取： 只将数据取到Cache中
  按照预取的故障处理方式不同，可把预取分为：
  故障性预取：预取时，若出现虚地址故障或违反访问权限，就会发生异常。
  非故障性预取：预取时，若出现虚地址故障或违反访问权限，并不会导致异常，只是转变为“不预取”。
由编译器加入预取指令，在数据被用到之前发出预取请求。
5.3.5 编译器控制的预取
  本节假定Cache预取都是非故障性的，也叫做非绑定预取。

## Slide 32
2. 在预取数据的同时，处理器应能继续执行
只有这样，预取才有意义。
非阻塞Cache (非锁定Cache)
3. 循环是预取优化的主要对象
失效开销小时：循环体展开1～2次
失效开销大时：循环体展开许多次
5.3.5 编译器控制的预取

## Slide 33
5. 每次预取需要花费一条指令的开销
  保证这种开销不超过预取所带来的收益
  编译器可以通过把重点放在那些可能会导致不命中的访问上，使程序避免不必要的预取，从而较大程度地减少平均访存时间。
4. 编译器控制预取的目的
使执行指令和读取数据能重叠执行。
5.3.5 编译器控制的预取

## Slide 34
例5.7
对于下面的程序，判断哪些访问可能会导致数据Cache失效。然后，加入预取指令以减少失效。最后，计算所执行的预取指令的条数以及通过预取避免的失效次数。假定：
(1) 我们用的是一个容量为8KB、块大小为16B的直接
映象Cache，它采用写回法并且按写分配。
(2) a、b分别为3×100(3行100列)和101×3的双精度浮
点数组，每个元素都是8个字节。当程序开始执行
时，这些数据都不在Cache内。
5.3.5 编译器控制的预取

## Slide 35
for (i＝0 ; i < 3 ; i＝i＋1 )
for (j＝0 ; j < 100 ; j＝j＋1 )
a[i][j]＝b[j][0]×b[j＋1][0];
解：
(1) 计算过程
(2) 失效情况
总的失效次数＝251次 (3) 改进后的程序
失效情况
总的失效次数＝19次
5.3.5 编译器控制的预取

## Slide 36
例5.8
在以下条件下，计算例5.7中所节约的时间：
(1) 假设预取可以被重叠或与Cache失效重叠执
行，从而能以最大的存储带宽传送数据。
(2) 不考虑Cache失效时，修改前的循环每7个时钟周
期循环一次。修改后的程序中，第一个预取循环
每9个时钟周期循环一次，而第二个预取循环每8
个时钟周期循环一次(包括外层for循环的开销)。
(3) 一次失效需100个时钟周期。

## Slide 37
解：
修改前：
循环时间＝300×7 ＝2100
失效开销＝251×100＝25100
2100＋25100＝27200
修改后：
循环时间＝100×9＋200×8＝2500
失效时间＝(4+7)*100+8*100＝1900
2500＋1900＝4400
加速比＝27200/4400＝6.2

## Slide 38
1. 基本思想
在编译时，对程序中的指令和数据进行重新组织，以降低Cache失效率。
  2. 可以重新组织程序而不影响程序的正确性
    把一个程序中的过程重新排序，就可能会减少冲突不命中，从而降低指令不命中率。
      McFarling研究了如何使用配置文件（profile）来进行这种优化。
      若Cache容量为2K字节，则缺失率降低50％
      若Cache容量为8K字节，则缺失率降低75％
5.3.6 编译器优化

## Slide 39
    如果编译器知道一个分支指令很可能会成功转移，那么它就可以通过以下两步来改善空间局部性：
      将转移目标处的基本块和紧跟着该分支指令后的基本块进行对调；
      把该分支指令换为操作语义相反的分支指令。
3. 数据对存储位置的限制比指令的少，因此更便于优化。 通过把数据重新组织，使一块数据被从Cache替换出
去之前，能最大限度利用其中的数据(访问次数最多)

## Slide 40
  针对数据的编译优化技术包括:
  (1) 数组合并
  将本来相互独立的多个数组合并成为一个复合数组，以提高访问它们的局部性。
  (2) 内外循环交换
  (3) 循环融合
  将若干个独立的循环融合为单个的循环。这些循环访问同样的数组，对相同的数据作不同的运算。这样能使得读入Cache的数据在被替换出去之前，能得到反复的使用 。
  (4) 分块

## Slide 41
(1) 数组合并 举例：
    /* 修改前 */
int val [SIZE];
int key [SIZE];
    /* 修改后 */
struct merge {
int val ;
int key ;
} ;
struct merge merged_array[size];

## Slide 42
(2) 内外循环交换
举例：
/* 修改前 */
for (j＝0 ;j<100 ;j＝j＋1)
for (i＝0 ;i<5000 ;i＝i＋1)
x[i][j]＝2*x[i][j];
/* 修改后 */
for (i＝0 ;i<5000 ;i＝i＋1)
for (j＝0 ;j<100 ;j＝j＋1)
x[i][j]＝2*x[i][j];

## Slide 43
(3) 循环融合
举例：
/* 修改前 */
for (i＝0 ; i<N ;i＝i＋1)
for (j＝0 ; j<N ; j＝j＋1)
a[i][j]＝1/b[i][j]*c[i][j];
for (i＝0 ;i<N ;i＝i＋1)
for (j＝0 ; j<N ;j＝j＋1)
d[i][j]＝a[i][j]＋c[i][j];

## Slide 44
/* 修改后 */
for (i＝0 ;i < N ;i＝i＋1)
for (j＝0 ;j < N ;j＝j＋1) { a[i][j]＝1/b[i][j]*c[i][j];
d[i][j]＝a[i][j]＋c[i][j];
}

## Slide 45
举例：
/* 修改前 */
for (i＝0; i < N; i＝i＋1)
for (j＝0; j < N; j＝j＋1) {
r＝0;
for (k＝0; k < N; k＝k＋1) {
r＝r＋y[i][k]*z[k][j];
}
x[i][j]＝r;
}
计算过程
失效次数：2N3＋N2
(4) 分块
    把对数组的整行或整列访问改为按块进行。

## Slide 46
/* 修改后 */
for (jj＝0; jj < N; jj＝jj＋B)
for (kk＝0; kk < N; kk＝kk＋B)
for (i＝0; i < N; i＝i＋1)
for (j＝jj; j < min(jj＋B－1,N); j＝j＋1) {
r＝0;
for (k＝kk; k < min(kk＋B－1,N); k＝k＋1) {
r＝r＋y[i][k]*z[k][j];
}
x[i][j]＝x[i][j]＋r;
}
计算过程
失效次数： 2N3/B+N2

## Slide 47
5.3 降低Cache失效率的方法
    “＋”号：表示改进了相应指标。
    “－”号：表示它使该指标变差。
    空格栏：表示它对该指标无影响。
    复杂性：0表示最容易，3表示最复杂。

## Slide 48
优化技术 | 不命中率 | 不命中 开销 | 命中 时间 | 硬件 复杂度 | 说 明
增加块大小 | + |  |  | 0 | 实现容易；Pentium 4 的第二级Cache采用了128字节的块
提高相联度 | + |  |  | 1 | 被广泛采用
牺牲Cache | + |  |  | 2 | AMD Athlon采用了8个项的Victim Cache
伪相联Cache | + |  |  | 2 | MIPS R10000的第二级Cache采用
硬件预取指令 和数据 | + |  |  | 2～3 | 许多机器预取指令，UltraSPARC Ⅲ预取数据
编译器控制 的预取 | + |  |  | 3 | 需同时采用非阻塞Cache；有几种微处理器提供了对这种预取的支持
用编译技术减少Cache不命中次数 | + |  |  | 0 | 向软件提出了新要求；有些机器提供了编译器选项
降低Cache失效率的方法

## Slide 52
表5-6 各种块大小情况下的Cache失效率

## Slide 54
各种块大小情况下Cache的平均访存时间

## Slide 66
for (j＝0，j＜100；j＝j＋1) {
prefetch (b[j＋7][0]); /* 预取7次循环后所需的b(j,0) */
prefetch (a[0][j＋7]); /* 预取7次循环后所需的a(0,j) */
a[0][j]＝b[j ][0] * b [j＋1][0]
}
for (i＝1; i < 3; i＝i＋1) {
for (j＝0; j < 100; j＝j＋1)
prefetch(a[i][j＋7]);
/* 预取7次循环后所需的a(i,j) */
a[i][j]＝b[j][0] * b[j＋1][0];
}