## Slide 1: 计算机体系结构
刘宏伟
计算机科学与技术学院
第十七讲

## Slide 2: Recap
  Cache性能分析
  平均访存时间
  CPU时间
  改进Cache性能
  降低失效率
  3C失效（强制性失效、容量失效、冲突失效）
  调节块大小
  提高相联度
  Victim Cache和伪相联Cache
  硬件预取
  编译器控制的预取

## Slide 3: 5.4 减少Cache失效开销
5.4.3 请求字处理
  5.4.2 让读失效优先于写
  5.4.1 写缓冲及写合并
5.4.4 多级Cache
5.4.5 非阻塞Cache

## Slide 4
写直达Cache中，因为所有的写请求都必须发送到下级存储层次中，所以经常使用一个写缓冲来提高写缓冲效率。
5.4.1 写缓冲及写合并
写直达Cache
  依靠写缓冲来减少对下一级存储器写操作的时间。
  如果写缓冲器为空，就把数据和相应地址写入该缓冲器。
    从CPU的角度来看，该写操作就算是完成了。

## Slide 5
如何提高写缓冲的效率和利用率？
写合并
提高了写缓冲器的空间利用率，而且还能减少因写缓冲器满而要进行的等待时间。
    如果写缓冲器中已经有了待写入的数据，就要把这次的写入地址与写缓冲器中已有的所有地址进行比较，看是否有匹配的项。如果有地址匹配而对应的位置又是空闲的，就把这次要写入的数据与该项合并。这就叫写缓冲合并。
    如果写缓冲器满且又没有能进行写合并的项，就必须等待。
3. 在写回法Cache中，也可采用写缓冲器
5.4.1 写缓冲及写合并

## Slide 6
1. Cache中的写缓冲器导致对存储器访问的复杂化
5.4.2 让读失效优先于写
在读不命中时，所读单元的最新值有可能还在
写缓冲器中，尚未写入主存。
例5.9 考虑以下指令序列：
SW R3, 512(R0)， ;M[512] R3 (Cache Index =0)
LW R1，1024(R0) ;R1 M[1024] (Cache Index =0)
LW R2, 512(R0) ;R2 M[512] (Cache Index =0)
假设Cache采用写直达法和直接映像，并且地址512和1024映射到同一块，写缓冲器为4个字，问R2的值总等于R3吗？
解：
在执行SW指令之后，R3中数据放入Index为0的Cache块和写缓冲器。第一条LW指令将该位置上的数据替换成M[1024]（读失效），第二条LW指令又要替换这块Cache为M[512]（读失效）, 如果此时写缓冲还未更新完M[512]，则R2不等于R3。

## Slide 7
2. 解决问题的方法(读失效的处理)
推迟读失效的处理直到写缓冲排空
缺点：读失效的开销增加
优先读操作
  读失效时先检查写缓冲器中的内容
  缺点：增加硬件

## Slide 8
1. 请求字（Requested Word）
从下一级存储器调入Cache的块中，只有一个字是立即需要的。这个字称为请求字。
2. 应尽早把请求字发送给CPU
  尽早重启动：调块时，从块的起始位置开始读起。一旦请求字到达，就立即发送给CPU，让CPU继续执行。
  请求字优先：调块时，从请求字所在的位置读起。这样，第一个读出的字便是请求字。将之立即发送给CPU。
5.4.3 请求字处理

## Slide 9
3. 这种技术在以下情况下效果不大：
  Cache块较小
  下一条指令正好访问同一Cache块的另一部分。

## Slide 10
1. 应把Cache做得更快？还是更大？
答案：二者兼顾，再增加一级Cache
第一级Cache(L1)小而快
    与快速的CPU运行时钟周期时间相匹配
    第二级Cache(L2)容量大
    捕捉到对主存进行的大多数访问
2. 性能分析
平均访问时间＝命中时间L1＋失效率L1×失效开销L1
＝命中时间L1＋失效率L1× (命中时间L2＋失效率L2×失效开销L2)
5.4.4 多级Cache

## Slide 11
3. 局部失效率与全局失效率
局部失效率＝该级Cache的失效次数/到达该级
Cache的访问次数
(例如：上述式子中的失效率L2 )
全局失效率＝n级Cache的失效次数/CPU发出的访
存的总次数
全局失效率＝失效率L1×失效率L2
评价多级Cache时，应使用全局失效率这个指标:
它指出了在CPU发出的访存中，究竟有多大比例是穿过各级Cache，最终到达存储器的

## Slide 12
例5.11
假设某一两级Cache：第一级Cache为L1，第二级Cache为L2。
（1）假设在1000次访存中，L1的不命中是40次，L2的不命中是20次。求各种局部不命中率和全局不命中率。
（2）假设L2的命中时间是10个时钟周期，L2的不命中开销是200时钟周期，L1的命中时间是1个时钟周期，平均每条指令访存1.5次，不考虑写操作的影响。问：平均访存时间是多少？每条指令的平均停顿时间是多少个时钟周期？
4. 采用两级Cache时，每条指令的平均访存停顿时间：
  每条指令的平均访存停顿时间
  ＝ 每条指令的平均不命中次数L1×命中时间L2＋
  每条指令的平均不命中次数L2×不命中开销L2

## Slide 13
（2）平均访存时间＝命中时间L1＋不命中率L1×（命中时间L2
＋不命中率L2×不命中开销L2）
＝1＋4%×（10＋50%×200）
＝1＋4%×110＝5.4个时钟周期
每次访存的平均停顿时间为：
5.4－1.0＝4.4
所以：
由于平均每条指令访存1.5次，
每条指令的平均停顿时间＝4.4×1.5＝6.6个时钟周期
解 (1)
第一级Cache的不命中率（全局和局部）是40/1000，即4%；
第二级Cache的局部不命中率是20/40，即50%；
第二级Cache的全局不命中率是20/1000，即2%。

## Slide 14
5. 当第二级Cache比第一级Cache大得多时，两级Cache的
全局失效率与容量和第二级Cache 相同的单级Cache的
失效率非常接近。

## Slide 15
6. 第二级Cache的参数
第二级Cache不会影响CPU的时钟频率，因此其设计
有更大的考虑空间。
问题: 能否降低CPI中的平均访存时间部分？成本是多少？
    从四个方面考虑:
    (1) 容量 第二级Cache的容量一般比第一级的大许多
    第二级Cache可能实际上没有容量不命中
    只剩下一些强制性不命中和冲突不命中
  (2) 相联度 第二级Cache可采用较高的相联度或伪
相联方法

## Slide 16
例5.12
给出有关第二级Cache的以下数据：
⑴ 对于直接映象，命中时间L2＝10个时钟周期
⑵ 两路组相联使命中时间增加1个时钟周期，即为11个
时钟周期。
⑶ 对于直接映象，局部失效率L2＝25%
⑷ 对于两路组相联，局部失效率L2＝20%
⑸ 失效开销L2＝200个时钟周期
试问第二级Cache的相联度对失效开销的影响如何？

## Slide 17
解：
对一个直接映象的第二级Cache来说，第一级Cache的不命中开销为：
不命中开销直接映象，L1 ＝ 10＋25%×200 ＝ 60 个时钟周期
对于两路组相联第二级Cache来说，命中时间增加了10%（11个时钟周期)，故第一级Cache的不命中开销为：
不命中开销两路组相联，L1 ＝ 11＋20%×200 ＝ 51个时钟周期
故对于第二级Cache来说，两路组相联优于直接映象。
减少第二级Cache的缺失率，可以降低缺失代价

## Slide 18
(3) 块大小
第二级Cache可采用较大的块
如 64、128、256字节。
为减少平均访存时间，可以让容量较小的第一级Cache采用较小的块，而让容量较大的第二级Cache采用较大的块
(4) 多级包容和多级互斥
需要考虑的另一个问题：
第一级Cache中的数据是否总是同时存在于第二
级Cache中。
6. 第二级Cache的参数

## Slide 19
非阻塞Cache：Cache失效时仍允许CPU进行其它的命中访问。即允许“失效下命中”
进一步提高性能：多重失效下命中
  “多重失效下命中”
  “失效下失效”
  （存储器必须能够处理多个不命中）
可以同时处理的不命中次数越多，所能带来的性能上的提高就越大。
4. 重叠失效个数对平均访问时间的影响
5.4.5 非阻塞Cache技术

## Slide 20
  模拟研究
    非阻塞Cache的平均存储器等待时间（以周期为单位）与阻塞Cache平均存储器等待时间的比值
    测试条件：8K直接映象Cache，块大小为32字节
    测试程序：SPEC92（14个浮点程序，4个整数程序）
    结果表明:
      在重叠不命中个数为1、2和64的情况下
      浮点程序的平均比值分别为：76%、51%和39%
      整数程序的平均比值则分别为：81%、78%和78%
    对于整数程序来说，重叠次数对性能提高影响不大，简
    单的“一次不命中下命中”就几乎可以得到所有的好处。
对非阻塞cache的性能评价很难，因为存在重叠停顿时间

## Slide 21
5.4 减少Cache失效开销的方法
    “＋”号：表示改进了相应指标。
    “－”号：表示它使该指标变差。
    空格栏：表示它对该指标无影响。
    复杂性：0表示最容易，3表示最复杂。
写缓冲及写合并
让读失效优先于写
请求字处理
多级Cache
非阻塞Cache

## Slide 22
优化技术 | 不命中率 | 不命中 开销 | 命中 时间 | 硬件 复杂度 | 说 明
写缓冲写合并 |  | + |  | 1 | 与写直达合用，广泛应用，例如21164，UltraSPARC Ⅲ
使读失效 优先于写 |  | + |  | 1 | 在单处理机上实现容易，被广泛采用
请求字处理 |  | + |  | 2 | 被广泛采用
两级Cache |  | + |  | 2 | 硬件代价大；两级Cache的块大小不同时实现困难；被广泛采用
非阻塞Cache |  | + |  | 3 | 在支持乱序执行的CPU中使用

## Slide 23: 5.5 减少命中时间
命中时间直接影响到处理器的时钟频率。
在当今的许多计算机中，往往是Cache的访问时间限制了处理器的时钟频率。

## Slide 24: 5.5 减少命中时间
5.5.4 多体Cache
  5.5.2 虚拟化Cache
  5.5.1 容量小、结构简单Cache
5.5.6 Trace Cache
  5.5.3 访问流水化
5.5.5 路预测

## Slide 25: 5.5.1 容量小、结构简单的Cache
2. 应使Cache足够小，以便可以与CPU一起放在同一块芯片上。
1. 硬件越简单，速度就越快；
3. 一种折中方案：把Cache的标识放在片内，而把Cache的数据存储器放在片外，这样既可以实现快速标识检测，又能利用独立的存储芯片来提供更大的容量。
4. 多级Cache，一级Cache大多采用2路组相联或直接映像。

## Slide 30
当第二级Cache比第一级Cache大得多时，两级Cache的
全局失效率与容量和第二级Cache 相同的单级Cache的
失效率非常接近。