## Slide 1: 计算机体系结构
刘宏伟
计算机科学与技术学院
第十八讲

## Slide 2: Recap
  降低Cache失效率
  编译器控制的预取
  编译器优化
  数组合并、内外循环交换、循环融合、分块
  减少Cache失效开销
  写缓冲及写合并
  让读失效优于写
  请求字处理
  二级Cache

## Slide 3: 5.5 减少命中时间
5.5.4 多体Cache
  5.5.2 虚拟化Cache
  5.5.1 容量小、结构简单Cache
5.5.6 Trace Cache
  5.5.3 访问流水化
5.5.5 路预测

## Slide 4
5.5.2 虚拟Cache
物理Cache
  使用物理地址进行访问的传统Cache。
  标识存储器中存放的是物理地址，进行地址检测也是用物理地址。
  缺点：地址转换和访问Cache串行进行，访问速度很慢。
物理Cache存储系统

## Slide 5
2. 虚拟Cache
  可以直接用虚拟地址进行访问的Cache。标识存储器中存放的是虚拟地址，进行地址检测用的也是虚拟地址。
  优点：
    在命中时不需要地址转换，省去了地址转换的时间。即使不命中，地址转换和访问Cache也是并行进行的，其速度比物理Cache快很多。

## Slide 6
并非都采用虚拟Cache (为什么?)
(1) 不同进程可能使用相同的虚地址来指向不同的物理地址
    解决方法：进程切换时清空Cache
    在地址标识中增加PID字段(进程标识符)
    三种情况下失效率的比较
      单进程，PIDs，清空
      PIDs与单进程相比：＋0.3％～＋0.6％
      PIDs与清空相比： －0.6％～－4.3%
      (2) 某些共享空间，同一物理地址可能有不同形式的虚拟地址，这些地址又称为同义（synonym）或别名( alias)
    解决方法: 硬件检查并作废相同物理地址的副本
    页着色，通过软件强制别名的某些位相同

## Slide 7
4. 虚拟索引＋物理标识
利用虚拟地址找到索引读cache，同时进行虚实地址转换：
前提是虚拟索引=物理索引
而：页内位移在虚实地址变换时不变
优点：兼得虚拟Cache和物理Cache的好处
局限性：Cache容量受限 ≤ 页大小×相联度
5. 举例：IBM3033的Cache
页大小＝4KB 相联度＝16
页地址 地址标识
页内位移
索 引
块内位移
31
12 11
0
  Cache容量＝16×4KB＝64KB

## Slide 8
5.5.3 Cache访问流水化
对第一级Cache的访问按流水方式组织
访问Cache需要多个时钟周期才可以完成
  例如
    Pentium访问指令Cache需要一个时钟周期
    Pentium Pro到Pentium Ⅲ需要两个时钟周期
    Pentium 4 和Core i7则需要4个时钟周期
访问Cache周期数的增加使得流水线的段数也增加了，进一步增加了分支预测失败的代价，也增加了从load指令发射到使用该数据间的时间间隔

## Slide 9
1. 将Cache组织为多个独立的banks，以支持并行访问
  ARM Cortex-A8 supports 1-4 banks for L2
  Intel i7 supports 4 banks for L1 and 8 banks for L2
2. 根据块号进行多体交叉编址
5.5.4 多体Cache
Four-way interleaved cache banks using block addressing. Assuming 64 bytes per blocks, each of these addresses would be multiplied by 64 to get byte addressing

## Slide 10
3. 多体结构的Cache有两方面的作用
  当多个体利用同一个组索引进行访存时，它可以使组相联结构的Cache中的一组数据和Tag同时被访问，加快查找时间
  当多个体可以利用不同地址进行独立访问时，它可以更有效地支持CPU发出的多个访存请求，减小Cache的平均命中时间，增大Cache的吞吐率。
5.5.4 多体Cache

## Slide 11
1. 组相联Cache为改进命中时间，预测被选中的路(way)
  每一组Cache保存一些预测位，表示下一次访问本组时应命中的块。Cache读取时只需比较一个Tag，若不正确再匹配其他块的Tag
  预测的准确性
    90%+ for two-way
    80%+ for four-way
    I-cache比D-cache具有更好的准确性
  90年代中期第一次用于MIPS R10000
  用于ARM Cortex-A8
2. Way Prediction方法也可降低功耗：直接预测要访问的块
  也称“路选择”, “Way selection”
  可有效降低功耗，但一旦预测错误会有更长的命中时间
5.5.5 路预测

## Slide 12: 5.5.6 Trace Cache
1. 开发指令级并行性所遇到的一个挑战是：
当要每个时钟周期流出超过4条指令时，要提供足够多条彼此互不相关的指令是很困难的。
2. 一个解决方法：采用踪迹 Cache
存放CPU所执行的动态指令序列
  包含了由分支预测展开的指令，该分支预测是否正确需要在取到该指令时进行确认。

## Slide 13: 5.5.6 Trace Cache
优缺点
    地址映象机制复杂
    相同的指令序列有可能被当作条件分支的不同选择而重复存放
    能够提高指令Cache的空间利用率

## Slide 14: 5.5.7 减少命中时间方法总结
    “＋”号：表示改进了相应指标。
    “－”号：表示它使该指标变差。
    空格栏：表示它对该指标无影响。
    复杂性：0表示最容易，3表示最复杂。
容量小、结构简单Cache
虚拟Cache
访问流水化
多体Cache
路预测
Trace Cache

## Slide 15
优化技术 | 不命中率 | 不命中 开销 | 命中 时间 | 硬件 复杂度 | 说 明
容量小且结构简单的Cache |  |  | + | 0 | 实现容易，被广泛采用
虚拟Cache |  |  | + | 2 | 对于小容量Cache来说实现容易，已被Alpha 21164和UltraSPARC Ⅲ采用
流水化Cache 访问 |  |  | + | 1 | 被广泛采用
多体Cache |  |  | + | 1 | Operon和Niagara L2 Cache
路预测 |  |  | + | 1 | Pentium 4 采用
Trace Cache |  |  | + | 3 | Pentium 4 采用
减小命中时间的方法

## Slide 16: 第 5 章 存储层次
5.2 Cache基本知识
5.3 降低Cache失效率的方法
5.4 减少Cache失效开销
5.1 存储器的层次结构
5.5 减少命中时间
5.6 主存
5.7 虚拟存储器
5.8 虚拟保护和虚存实例
5.9 综合实例

## Slide 17: 5.6 主 存
  … the one single development that put computers on their feet was the invention of a reliable form of memory, namely, the core memory … Its cost was reasonable, it was reliable and, because it was reliable, it could in due course be made large. [p. 209]
  Maurice Wilkes
  Memoirs of a Computer Pioneer (1985)

## Slide 18: 5.6 主 存
  5.6.2 存储器芯片技术
  5.6.1 存储器组织技术

## Slide 19
存储层次的性价比特征
  速度越快，每位价格就越高；
  容量越大，每位价格就越低；
  容量越大，速度越慢。
5.6 主存
名称 | 寄存器 | Cache | 主存 | 磁盘
典型大小 | <1KB | <16MB | <512G | >1TB
实现技术 | 定制多端口存储器，CMOS | 片上或片外CMOS SRAM | CMOS DRAM | 磁介质盘
访问时间（ns） | 0.25-0.5 | 0.5-25 | 50-250 | 5,000,000
带宽（MB/s） | 50,000-500,000 | 5000-20,000 | 2500-10,000 | 50-500
管理 | 编译器 | 硬件 | 操作系统 | 操作系统和用户
后备 | Cache | 主存 | 磁盘 | CD或磁带

## Slide 20
主存的主要性能指标：延迟和带宽
以往：Cache主要关心延迟，I/O主要关心带宽
现在：Cache关心两者
5.6 主 存
本节讨论几种提高主存性能的存储器组织技术。在下面的讨论中，以处理Cache失效为开销说明各种存储器组织结构的好处。

## Slide 21
增加Cache块大小能利用主存带宽增所带来的好处。
为了减少失效开销TM，应该：
减少主存延迟
提高主存带宽
5.6 主 存

## Slide 22
如果Cache大小为4个字，则：
失效开销＝4×(4＋24＋4) ＝4×32
＝128 (时钟周期)
带宽＝16/128
＝0.0125 (字节/时钟周期)
假设基本存储器结构的性能为：
送地址需4个时钟周期
每个字的访问时间为24个时钟周期
传送一个字（4个字节）的数据需4个时钟周期
5.6 主 存

## Slide 23
1. 增加存储器的宽度
5.6.1 存储器组织技术

## Slide 24
缺点：
增加Cache和存储器之间的连接通路宽度
CPU和Cache之间有一个多路选择器
扩充主存的最小增量增加了相应的倍数
写入有可能变得复杂
实例：DEC的Alpha Axp21064：256位宽
性能分析 (参照前面的假设)
当宽度为4个字时：失效开销＝1×32(周期)
带宽＝16/32=0.5(字节/周期)
5.6.1 存储器组织技术

## Slide 25
2. 采用简单的多体交叉存储器
存储系统中采用多个DRAM，利用它们潜在的并行性
5.6.1 存储器组织技术

## Slide 26
高位交叉与低位交叉编址
5.6.1 存储器组织技术

## Slide 27
低位交叉编址
5.6.1 存储器组织技术

## Slide 28
高位交叉编址
5.6.1 存储器组织技术

## Slide 29
同时启动
5.6.1 存储器组织技术

## Slide 30
分时启动
5.6.1 存储器组织技术

## Slide 31
存储器的各个体一般是按字交叉的，低位字交叉存
储器非常适合于处理：
Cache读失效，写回法Cache中的写回
性能举例：(参照前面的假设)
失效开销＝4＋24＋4×4＝44(周期)
带宽＝0.4(字节/周期)
5.6.1 存储器组织技术

## Slide 32
假设某台机器的特性及其Cache的性能为：
块大小为1个字
存储器总线宽度为1个字（32位）
Cache失效率为3%
平均每条指令访存1.2次
Cache失效开销为32个时钟周期(和上面相同)
平均CPI(忽略Cache失效)为2
试问多体交叉和增加存储器宽度对提高性能各有何
作用？
例5.14
5.6.1 存储器组织技术

## Slide 33
如果当把Cache块大小变为2个字时，失效率降为2%；块大小变为4个字时，失效率降为1%。 根据前面中给出的访问时间，求在采用2路、4路多体交叉存取以及将存储器和总线宽度增加一倍时，性能分别提高多少？
解：
在改变前的机器中，Cache块大小为一个字，其CPI为：
2＋(1.2×3%×32)＝3.15
5.6.1 存储器组织技术

## Slide 34
当将块大小增加为2个字时，在下面三种情况下的CPI分别为：
(1) 32位总线和存储器，不采用多体交叉： 2＋(1.2×2%×2×32)＝3.54
(2) 32位总线和存储器，采用多体交叉(2路)： 2＋(1.2×2%×(4＋24＋8))＝2.86
性能提高了10%
(3) 64位总线和存储器，不采用多体交叉： 2＋(1.2×2%×1×32)＝2.77
性能提高了14%
5.6.1 存储器组织技术

## Slide 35
如果将块大小增加到4个字，则：
(1) 32位总线和存储器，不采用多体交叉： 2＋(1.2×1%×4×32)＝3.54
(2) 32位总线和存储器，采用多体交叉（4路）： 2＋(1.2×1%×(4＋24＋16)) ＝2.53
性能提高了25%
(3) 64位总线和存储器，不采用多体交叉： 2＋(1.2×1%×2×32)＝ 2.77
性能提高了14%
5.6.1 存储器组织技术

## Slide 36
2. 采用简单的多体交叉存储器
存储体的数目
体的数目≥访问体中一个字所需的时钟周期
5.6.1 存储器组织技术

## Slide 37
每个体有独立的地址线
非阻塞Cache与多体结构
Cache失效时仍允许CPU进行其它的访存，这样的设计对于独立多体结构才有意义。
3. 独立存储体
  设置多个存储控制器，使多个体能独立操作，以便能同时进行多个独立的访存。
5.6.1 存储器组织技术

## Slide 39
1. DRAM与SRAM
容量：4～8：1
存储周期：8～16:1
价格：1：8～16
一般来说：主存：DRAM Cache：SRAM
Amdahl经验规则：
为了保持系统平衡，存储容量应随CPU速度的提高而线性增加。 （4/3y）
5.6.2 存储器芯片技术

## Slide 40
各代 DRAM 的典型时间参数

## Slide 41
2. DIMM（dual inline memory modules）
多个DRAM芯片经常被组装在称为条的小型板上，构成“双列直插式存储模块”。
一个DIMM通常包含4~16片DRAM芯片，这些芯片常被组织成8字节宽的主存（带ECC校验）
5.6.2 存储器芯片技术

## Slide 42
3. DRAM芯片优化技术
  芯片内部优化技术是提高主存系统性能的一个重要方面。
  SDRAM：Synchronous DRAM，DRAM接口增加一个时钟信号可使DRAM能针对一个请求连续同步地传输多个数据而不需同步开销。
  DDR（double data rate）：在DRAM时钟的上沿和下沿都进行数据传输，可把数据传输率提高一倍。
  CDRAM（Cache DRAM）: 带Cache的DRAM，DRAM芯片里集成一个小的SRAM，暂存最后读出行数据。
5.6.2 存储器芯片技术

## Slide 43
总结：
DDR技术规定的标准电压为2.5V，DDR2技术的电压将为1.8V，工作频率范围为266MHz~400MHz，DDR3的电压为1.5V，最大工作频率为800MHz， DDR4的电压为1.2V，最大工作频率为1600MHz 。
存储器优化技术都是通过增加少量逻辑来开发DRAM内部潜在的高带宽，这种优化代价很小，却能使带宽显著提高。
5.6.2 存储器芯片技术