## Slide 1: 计算机组织与体系结构
刘宏伟
计算机科学与技术学院
第三讲

## Slide 2: Recap
  计算机体系结构、组成、实现
计算机组成和物理实现
  系列机和兼容
具有相同体系结构的一系列计算机
向上、下、前、后兼容
  计算机体系结构的发展
计算机的分代和分型
软件、应用的发展
相关核心技术的发展
体系结构技术的发展

## Slide 3: 1.1.3 系列机和兼容
系列机（family machine）是具有相同体系结构，但组成和实现不同的一系列不同型号的计算机系统
  IBM公司在推出IBM S360时首次提出的系列机的概念，被认为是计算机发展史上一个重要里程碑
  各计算机厂家仍按系列机研发产品
现代计算机不但系统系列化，其构成部件和软件也系列化
  如：微处理器（CPU）、硬盘、操作系统、高级语言等

## Slide 4: 兼容性
向上(下)兼容指的是按某档机器编制的程序，不加修改的就能运行于比它高(低)档的机器
向前(后)兼容指的是按某个时期投入市场的某种型号机器编制的程序，不加修改地就能运行于在它之前(后)投入市场的机器
Notes: 4

## Slide 5: 1.2.1 计算机的分代和分型
技术和性能的“下移”。新型体系结构的设计一方面是合理地增加计算机系统中硬件的功能比例。另一方面则是通过多种途径提高计算机体系结构中的并行性。

## Slide 6: 1.2.6 并行处理技术的发展
并行性：同时性、并发性
并行处理技术的发展：并行处理的粒度
数据并行、Flynn分类法
1 并行性的概念

## Slide 7: 第1章 计算机系统量化分析基础
1.3 计算机系统设计和分析
1.2 计算机体系结构的发展
  1.1 计算机体系结构的概念

## Slide 8: 1.2 计算机体系结构的发展
1.2.1 计算机分代和分型
1.2.2 软件的发展
1.2.3 应用的发展
1.2.4 相关核心技术的发展
1.2.5 体系结构的发展
1.2.6 并行处理技术的发展
1.2.7 处理器芯片技术的发展

## Slide 9: 1.2.6 并行处理技术的发展
三种途径：
（1）时间重叠
  引入时间因素，让多个处理过程在时间上相互错开，轮流重叠地使用同一套硬件设备的各个部分，以加快硬件周转而赢得速度。
（2）资源重复
  引入空间因素，以数量取胜。通过重复设置硬件资源，大幅度地提高计算机系统的性能。
2 提高并行性的技术途径
（3）资源共享
  这是一种软件方法，它使多个任务按一定时间顺序轮流使用 同一套硬件设备。

## Slide 10: 1.2.6 并行处理技术的发展
（1）在发展高性能单处理机过程中，起主导作用的是时间重叠原理。
实现时间重叠的基础：部件功能专用化
    把一件工作按功能分割为若干相互联系的部分；
    把每一部分指定给专门的部件完成；
    然后按时间重叠原理把各部分的执行过程在时间上重叠起来，使所有部件依次分工完成一组同样的工作。
单机系统中并行性的发展

## Slide 11
（2）在单处理机中，资源重复原理的运用也已经十分普遍。
  多体存储器
  多操作部件
    通用部件被分解成若干个专用部件，如加法部件、乘
    法部件、除法部件、逻辑运算部件等，而且同一种部
    件也可以重复设置多个。
    只要指令所需的操作部件空闲，就可以开始执行这条
    指令（如果操作数已准备好的话）。
  阵列处理机（并行处理机）
    更进一步，设置许多相同的处理单元，让它们在同一个控制器的指挥下，按照同一条指令的要求，对向量或数组的各元素同时进行同一操作，就形成了阵列处理机 。
（3）在单处理机中，资源共享的概念实质上是用单处理机模拟多处理机的功能。
单机系统中并行性的发展

## Slide 12: 1.2.6 并行处理技术的发展
多机系统遵循时间重叠、资源重复、资源共享原理，发展为3种不同的多处理机： 同构型多处理机、异构型多处理机、分布式系统
耦合度 反映多机系统中各机器之间物理连接的紧密程度和交互作用能力的强弱。
多机系统中并行性的发展

## Slide 13
  最低耦合：耦合度最低，除通过某种中间存储介质之外，各计算机之间没有物理连接，也无共享的联机硬件资源。
  松散耦合系统（间接耦合系统）：一般是通过通道或通信线路实现计算机之间的互连，可以共享外存设备（磁盘、磁带等）。机器之间的相互作用是在文件或数据集一级上进行。
  紧密耦合系统（直接耦合系统）：在这种系统中，计算机之间的物理连接度较高，一般是通过总线或高速开关互连，可以共享主存。

## Slide 14
3. 并行计算的应用需求
科学计算
娱乐业
对ZFLOPS计算能力和EB存储能力需求的领域在不断增多。
人工智能
大数据
1.2.6 并行处理技术的发展
Notes: 14

## Slide 15
我国的高性能计算机
银河-1(中国第一台大型机)
银河-2
银河-3
天河一号
天河二号
神威
曙光3000
曙光4000
曙光5000A

## Slide 16: 1.2.7 处理器芯片技术的发展
POWER
X86
MIPS
ARM
高端服务器
PC & 服务器
嵌入式/
移动/消费
POWER
PA-RISC
SPARC
Itanium
Moto 68K
X86
MIPS
PPC
ARM
Z
DSP
NP
完全开放，生态良好
众核
异构
融合
学习ARM，谋求复生
开放
封闭架构
内核数量大量增加，处理器互联。
CPU+GPGPU+FPGA
内存体系重构，CPU/内存深度融合，内存更贴近计算。
过去：架构众多，百花齐放
现在：生态成熟，架构垄断
未来：摩尔定律失效，寻求多方向突破
2025/9/11
计算学部 计算机体系结构 刘宏伟
16

## Slide 17: 主流CPU发展路径
1970s
1990s
1980s
2000s
IBM801
POWER5
POWER6
POWER3
POWER2
e100/e200
ARM7
ARM
PPC
MIPS
X86
ARM9
ARM11
ARM10
MIPS3k
MIPS10K
MIPS5K
MIPS4K
MIPS32/64
PowerPC700
PowerPC600
BE(cell)
MPC750
4004
486
386
8086
8008
pentium
pentiumII
pentiumIV
pentiumIII
Core
K10
K8
K6
K5
486
386
K7
286
e300/e500
MPC7400
e600
Pxxxx
PowerPC9xx
POWER4
80286
POWER1
Intel
2025/9/11
计算学部 计算机体系结构 刘宏伟
17

## Slide 18: 第２章 计算机系统量化分析基础
2.3 计算机系统设计和分析
2.2 计算机体系结构的发展
  2.1 计算机体系结构的概念

## Slide 19: 2.3 计算机系统设计和分析
2.3.1 成本与价格
2.3.2 基准测试程序
2.3.3 量化设计的基本原则

## Slide 20: 2.3.1 成本与价格
商品的标价（价格）由这样一些因素构成
  原料成本、直接成本、毛利和折扣
PC的成本和价格

## Slide 21: 装机部件的成本分布（2015）
 | 型号 | 价格（元） | 比例
处理器 | Intel 酷睿 i7 5820k（盒） | 2999 | 15.1%
散热器 | 安钛克 KuHLER H2O 650 | 339 | 1.7%
主板 | 华硕 X99-A | 2999 | 15.1%
显卡 | 七彩虹 iGame980-4GD5 | 4099 | 20.7%
内存 | DDR4 2666 4GB 4条 | 1999 | 10.1%
硬盘1 | 三星 850EVO 250G SSD 固态硬盘 | 799 | 4.0%
硬盘2 | 希捷 2TB ST2000DM001 | 500 | 2.5%
显示器 | 戴尔 UltraSharpU2713HM | 4099 | 20.7%
鼠标 | 罗技 G502 | 499 | 2.5%
键盘 | 雷蛇 终极版 2014 | 799 | 4.0%
机箱 | 安钛克 P280 | 399 | 2.0%
电源 | 鑫谷 RP PLUS650 | 299 | 1.5%
总价 |  | 19829 | 

## Slide 22: 2.3.1 成本与价格
系统的成本
  处理器板: ~ 47%
  I/O设备: ~ 47%
  附件: ~ 6%

## Slide 23
性能/成本设计：设计者需取得性能与成本之间的平衡。
在过去的几十年中，计算机尺寸变小，因此低成本设计和性能/成本设计就显得日益重要，即使是巨型计算机制造商也发觉成本问题已日益重要。
2.3.1 成本与价格

## Slide 24
对计算机系统成本产生影响的主要因素有：
  时间、产量、商品化等
对成本产生最直接影响的是时间。即使实现技术没有变动，计算机系统的制造成本也会不断下降。随着时间的推移，生产工艺会日渐稳定，产品的成品率会不断提高。产品的成本与成品率成反比。
2.3.1 成本与价格

## Slide 25: 成本-时间因素：学习曲线
产品价格随时间变化的特性，就是价格随时间下降的趋势

## Slide 26: 2.3 计算机系统设计和分析
2.3.1 成本与价格
2.3.2 基准测试程序
2.3.3 量化设计的基本原则

## Slide 27: 2.3.2 基准测试程序
性能与测试程序的执行时间相关，那么用什么做测试程序呢？
五类测试程序
  真实程序
  修正的（或者脚本化）应用程序
  核心程序
  小测试程序
  合成测试程序
测试程序包(组件, benchmark suites)
  选择一组各个方面有代表性的测试程序组成
  尽可能全面地测试了一个计算机系统的性能

## Slide 28: 测试程序包：www.SPEC.org
基于UNIX，诞生于20世纪80年代
由真实程序和核心程序构成
采用C和Fortran两种语言，后增加C++
包括整数部分SPECint和浮点部分SPECfp
主要版本包括SPEC89、SPEC92、SPEC95、SPEC2000和SPEC2006 … SPEC2017等
  SECP2017功能进一步细化
    台式计测试：SPEC CPU2000
    图像测试：SPECviewperf, SPECapc
    NFS性能测试：SPECSFS
    Web服务测试：SPECWeb
Notes: 28

## Slide 29: 其它测试包
TPC-x
  测量事务处理、排队系统、决策支持、数据库应用等的性能
  1985年发布第一个TPC测试程序TPC-A，并先后发布多个修改版本并补充了四个不同的测试程序，构成TPC测试程序组件
嵌入式处理器
  EEMBC: EDN 嵌入式微处理器测试程序联盟发布的测试程序包

## Slide 30: 2.3 计算机系统设计和分析
2.3.1 成本与价格
2.3.2 基准测试程序
2.3.3 量化设计的基本原则

## Slide 31: 2.3.3 量化设计的基本原则
1．大概率事件优先原则
  追求全局的最优结果
2．Amdahl定律
  系统性能加速比，受限于该部件在系统中所占的重要性
  可以定量计算
3．程序的局部性原理
  程序执行时所访问存储器在时-空上是相对地簇聚
  这种簇聚包括指令和数据两部分

## Slide 32: 大概率事件优先的原则
对于大概率事件(最常见的事件)，赋予它优先的处理权和资源使用权，以获得全局的最优结果
要能够确定什么是大概率事件，同时要说明针对该事件进行的改进将如何提高机器的性能
“好钢用在刀刃上”，事半功倍
Notes: 32

## Slide 33: Amdahl定律
假设我们对机器（部件）进行某种改进，那么机器系统（部件）的加速比就是
核心概念：时间
系统加速比告诉我们改进后的机器比改进前快多少

## Slide 34: Amdahl定律
系统加速比依赖于两个因素
  “可改进比例”：可改进部分在原系统计算时间中所占的比例 ，它总是小于等于1的
    T1/T0
  “部件加速比”可改进部分改进以后的性能提高，一般情况下它是大于1的
    T1/T2
To
T1
T2
Te

## Slide 35: Amdahl的系统执行时间
部件改进后，系统的总执行时间等于不可改进部分的执行时间加上可改进部分改进后的执行时间，即：
总执行时间改进后
=（1-可改进比例）总执行时间改进前+
= 总执行时间改进前  [（1-可改进比例）+ ]

## Slide 36: Amdahl的系统加速比
系统加速比为改进前与改进后总执行时间之比，为：
系统加速比
=
=

## Slide 37: Amdahl定律的观点
1. 性能增加的递减规则
  仅仅对计算机中的一部分做性能改进，则改进越多，系统获得的效果越小
2. Amdahl定律的一个重要推论
  针对整个任务的一部分进行优化，则最大加速比不大于
3. Amdahl定律衡量一个“好”的计算机系统
  具有高性能价格比的计算机系统是一个带宽平衡的系统，而不是看它使用的某些部件的性能

## Slide 38: Amdahl定律练习
例1：假设在某程序的执行过程中，浮点操作时间占整个执行时间的10%，现希望对浮点操作加速。
  设对浮点操作的加速比为Sf，请推导出程序总的加速比S和Sf 之间的关系表达式；
  请问程序的最大加速比可达多少？

## Slide 39: Amdahl定律练习
f
S与Sf的关系表达式为：

## Slide 40: Amdahl定律练习
程序的最大加速比Smax为：

## Slide 41: 程序局部性
程序访问地址的分布不是随机的，而是相对地簇聚
  包括时间局部性和程序的空间局部性
程序的时间局部性
  程序即将用到的信息很可能就是目前正在使用的信息
程序的空间局部性
  程序即将用到的信息很可能与目前正在使用的信息在空间上相邻或者临近
其他局部性
  生产-消费局部性