## Slide 1: 计算机体系结构
刘宏伟
计算机科学与技术学院
第四讲

## Slide 2: Recap
  计算机体系结构的发展
  并行体系结构的发展
  处理器技术的发展
  成本与价格：学习曲线
  基准测试程序
  量化分析的基本原则
大概率优先
Amdal定律
局部性原理

## Slide 3: 2.3.3 量化设计的基本原则
1．大概率事件优先原则
  追求全局的最优结果
2．Amdahl定律
  系统性能加速比，受限于该部件在系统中所占的重要性
  可以定量计算
3．程序的局部性原理
  程序执行时所访问存储器在时-空上是相对地簇聚
  这种簇聚包括指令和数据两部分

## Slide 4: 大概率事件优先的原则
对于大概率事件(最常见的事件)，赋予它优先的处理权和资源使用权，以获得全局的最优结果
要能够确定什么是大概率事件，同时要说明针对该事件进行的改进将如何提高机器的性能
“好钢用在刀刃上”，事半功倍
Notes: 4

## Slide 5: Amdahl定律
假设我们对机器（部件）进行某种改进，那么机器系统（部件）的加速比就是
核心概念：时间
系统加速比告诉我们改进后的机器比改进前快多少

## Slide 6: Amdahl定律
系统加速比依赖于两个因素
  “可改进比例”：可改进部分在原系统计算时间中所占的比例 ，它总是小于等于1的
    T1/T0
  “部件加速比”可改进部分改进以后的性能提高，一般情况下它是大于1的
    T1/T2
To
T1
T2
Te

## Slide 7: Amdahl的系统执行时间
部件改进后，系统的总执行时间等于不可改进部分的执行时间加上可改进部分改进后的执行时间，即：
总执行时间改进后
=（1-可改进比例）总执行时间改进前+
= 总执行时间改进前  [（1-可改进比例）+ ]

## Slide 8: Amdahl的系统加速比
系统加速比为改进前与改进后总执行时间之比，为：
系统加速比
=
=

## Slide 9: Amdahl定律的观点
1. 性能增加的递减规则
  仅仅对计算机中的一部分做性能改进，则改进越多，系统获得的效果越小
2. Amdahl定律的一个重要推论
  针对整个任务的一部分进行优化，则最大加速比不大于
3. Amdahl定律衡量一个“好”的计算机系统
  具有高性能价格比的计算机系统是一个带宽平衡的系统，而不是看它使用的某些部件的性能

## Slide 10: Amdahl定律练习
例1：假设在某程序的执行过程中，浮点操作时间占整个执行时间的10%，现希望对浮点操作加速。
  设对浮点操作的加速比为Sf，请推导出程序总的加速比S和Sf 之间的关系表达式；
  请问程序的最大加速比可达多少？

## Slide 11: Amdahl定律练习
f
S与Sf的关系表达式为：

## Slide 12: Amdahl定律练习
程序的最大加速比Smax为：

## Slide 13: 程序局部性
程序访问地址的分布不是随机的，而是相对地簇聚
  包括时间局部性和程序的空间局部性
程序的时间局部性
  程序即将用到的信息很可能就是目前正在使用的信息
程序的空间局部性
  程序即将用到的信息很可能与目前正在使用的信息在空间上相邻或者临近
其他局部性
  生产-消费局部性

## Slide 14: 1.3.3 量化设计的基本原则
  4. CPU性能公式
  执行一个程序所需的CPU时间
  CPU时间 = 执行程序所需的时钟周期数×时钟周期时间
  其中：时钟周期时间是系统时钟频率的倒数。
  每条指令执行的平均时钟周期数CPI
  CPI = 执行程序所需的时钟周期数／IC
  IC：所执行的指令条数
  程序执行的CPU时间可以写成
  CPU时间 = IC ×CPI ×时钟周期时间
  时钟周期时间：取决于硬件实现技术和计算机组成
  CPI：取决于计算机组成和指令系统的结构；
  IC：取决于指令系统的结构和编译技术

## Slide 15: CPU性能公式
假设计算机系统有n 种指令，其中第i 种指令的处理时间为CPIi ，在程序中第i 种指令出现的次数为ICi 。
其中： 反映了第i种指令在程序中所占的比例。
Notes: 15

## Slide 16: CPU性能公式
例：假设我们考虑条件分支指令的两种不同设计方法如下：
  CPUA：通过比较指令设置条件码，然后测试条
  件码进行分支。
  CPUB：在分支指令中包括比较过程。
比较指令
测试分支
分支指令
CPUA
CPUB

## Slide 17: CPU性能公式
哪一个CPU更快？
比较指令
测试分支
分支指令
CPUA
CPUB

## Slide 18: CPU性能公式
在两种CPU中，条件分支指令都占用2个时钟周期而所有其它指令占用1个时钟周期。
比较指令
测试分支
CPUA
分支指令
CPUB
其它指令
其它指令

## Slide 19: CPU性能公式
对于CPUA，执行的指令中分支指令占20%；由于每个分支指令之前都需要有比较指令，因此比较指令也占20%。
比较指令20%
测试分支20%
CPUA
分支指令
CPUB
其它指令
其它指令60%

## Slide 20: CPU性能公式
由于CPUA在分支时不需要比较，假设它的时钟频率比CPUB快1.25倍。
比较指令20%
测试分支20%
CPUA
分支指令
CPUB
其它指令
其它指令60%

## Slide 21: CPU性能公式
比较指令20%
测试分支20%
CPUA
分支指令
CPUB
其它指令
其它指令60%

## Slide 22: CPU性能公式
条件：
求解CPUA的执行时间：

## Slide 23: CPU性能公式
条件：
求解CPUB的执行时间：

## Slide 24: CPU性能公式
CPUA快，即使其执行的指令数较CPUB多。
比较指令
测试分支
CPUA
分支指令
CPUB
其它指令
其它指令

## Slide 25: CPU性能公式
如果CPUA的时钟周期时间仅仅比CPUB快1.1倍，哪一个CPU更快呢？
比较指令
测试分支
CPUA
分支指令
CPUB
其它指令
其它指令

## Slide 26: 本章小结
讨论计算机体系结构的基本概念
  经典计算机体系结构概念
  计算机系统层次结构概念
  计算机组成和计算机实现技术
  现代计算机体系结构所研究的范围和内容
计算机体系结构的发展
  计算机的分代和分型
  计算机应用需求和实现技术等方面的发展对计算机体系结构发展的促进作用

## Slide 27: 本章小结
并行性技术提高计算机系统性能
  并行性技术的基本概念、分类、实例
  时间重叠、资源重复、资源共享
影响体系结构设计的成本和价格因素
  加深对计算机体系结构技术的理解
定量分析技术
  大概率事件优先原则
  Amdahl定律
  程序的局部性原理
性能公式

## Slide 28: 第2章 指 令 系 统
2.1 指令系统概述
2.2 指令系统结构的分类
2.3 寻址方式
2.5 指令系统的设计与优化
2.7 指令格式举例
2.6 指令系统的发展和改进
2.4 操作数类型和大小

## Slide 29: 2.1 指令系统概述
指令集：
  一些指令的集合；
  每条指令都是直接由CPU硬件执行。
指令的表示方法：
  二进制格式；
  物理存储空间组织方式是位、字节、字和多字等；
  当前的指令字长有：16、32、64位；
  可变长格式和固定长度格式。
操作码
寻址方式
操作数
寻址方式
操作数

## Slide 30: 2.1 指令系统概述
指令的操作十分简单，其操作由操作码编码表示。
每个操作需要的操作数个数为0-3个不等。
  操作数是一些存储单元的地址；
  典型的存储单元通常有：主存、寄存器、堆栈和累加器。
操作数地址隐含表示或显式表示。

## Slide 31: 第2章 指 令 系 统
2.1 指令系统概述
2.2 指令系统结构的分类
2.3 寻址方式
2.5 指令系统的设计与优化
2.7 指令格式举例
2.6 指令系统的发展和改进
2.4 操作数类型和大小
2.8 MIPS的一种简单实现

## Slide 32: 2.2 指令集结构的分类
一般来说，可以从如下五个因素考虑对计算机指令集结构进行分类，即：
  在CPU中操作数的存储方法；
  指令中显式表示的操作数个数；
  操作数的寻址方式；
  指令集所提供的操作类型；
  操作数的类型和大小。

## Slide 33: 2.2 指令集结构的分类
CPU中用来存储操作数的存储单元主要有：
  栈；
  累加器；
  寄存器文件；
  内存单元。
指令中的操作数可以被明确地显式给出，也可以按照某种约定隐式地给出。

## Slide 34: 2.2 指令集结构的分类
Z=X+Y表达式在这三种类型指令集结构上的实现方法
堆栈 | 累加器 | 寄存器 (寄存器-存储器) | 寄存器 (寄存器-寄存器)
PUSH X PUSH Y ADD POP Z | LOAD X ADD Y Store Z | LOAD R1,X ADD R1,Y Store R1,Z | LOAD R1,X LOAD R2,Y ADD R3,R1,R2 Store R3,Z
2025/9/16
计算学部 刘宏伟
34

## Slide 35: 2.2 指令集结构的分类
早期的大多数机器都是采用堆栈型或累加器型指令集结构，但是自1980年以来的大多数机器均采用的是寄存器型指令集结构。主要有三个方面的原因:
  集成电路技术飞速发展
  寄存器和CPU内部其它存储单元一样，要比存储器快
  对编译器而言，可以更容易有效地分配和使用寄存器

## Slide 36: 通用寄存器型指令集结构
通用寄存器型指令集结构的主要优点:
  在表达式求值方面，比其它类型指令集结构都具有更大的灵活性；
  寄存器可以用来存放变量；
    减少存储器的通信量，加快程序的执行速度（因为寄存器比存储器快）
    可以用更少的地址位来寻址寄存器，从而可以有效改进程序的目标代码大小。

## Slide 37: 通用寄存器型指令集结构
两种主要的指令特性能够将通用寄存器型指令集结构（GPR）进一步细分。
  ALU指令到底有两个或是三个操作数？
  在ALU指令中，有多少个操作数可以用存储器来寻址，也即有多少个存储器操作数？

## Slide 38: 通用寄存器型指令集结构
ALU指令中存储器操作数的个数 | ALU指令中 操作数的最多个数 | 结构类型 | 机器实例
0 | 3 | RR | MIPS, SPARC, Alpha, PowerPC, ARM
1 | 2 | RM | IBM 360/370, Intel 80x86, Motorola 6800
1 | 3 | RM | IBM 360/370
2 | 2 | MM | VAX
3 | 3 | MM | VAX
2025/9/16
计算学部 刘宏伟
38

## Slide 39: 通用寄存器型指令集结构的分类
可以将当前大多数通用寄存器型指令集结构进一步细分为三种类型：
  寄存器－寄存器型
  (R－R：register-register)
  寄存器－存储器型
  (R－M：register-memory)
  存储器－存储器型
  (M－M：memory-memory)
    (m，n)表示指令的n个操作数中有m个存储器操作数

## Slide 40: 三种通用寄存器型指令集结构的优缺点
寄存器－寄存器型（0,3）
  优点：
    指令字长固定，指令结构简洁，是一种简单的代码生成模型，各种指令的执行时钟周期数相近。
  缺点：
    与指令中含存储器操作数的指令系统结构相比，指令条数多，目标代码不够紧凑，因而程序占用的空间比较大。

## Slide 41: 三种通用寄存器型指令集结构的优缺点
寄存器－存储器型（1,2）
  优点：
    可以在ALU指令中直接对存储器操作数进行引用，而不必先用load指令进行加载，容易对指令进行编码，目标代码比较紧凑。
  缺点：
    由于有一个操作数的内容将被破坏，所以指令中的两个操作数不对称。在一条指令中同时对寄存器操作数和存储器操作数进行编码，有可能限制指令所能够表示的寄存器个数。指令的执行时钟周期因操作数的来源（寄存器或存储器）的不同而差别比较大。

## Slide 42: 三种通用寄存器型指令集结构的优缺点
存储器－存储器型（（2，2）或（3，3））
  优点：
    目标代码最紧凑，不需要设置寄存器来保存变量。
  缺点：
    指令字长变换很大，特别是3个操作数指令。而且每条指令完成的工作也差别很大。对存储器的频率访问会使存储器成为瓶颈。这种类型的指令系统现在已经不用了。

## Slide 43: 三种类型指令集结构的优缺点
指令集结构类型 | 优点 | 缺点
寄存器-寄存器（0，3） | 指令字长固定，指令结构简洁，是一种简单的代码生成模型，各种指令的执行时钟周期数相近 | 与指令中含存储器操作数的指令系统结构相比，指令条数多，目标代码不够紧凑，因而程序占用的空间比较大
寄存器-存储器型 （1，2） | 可以在ALU指令中直接对存储器操作数进行引用，而不必先用load指令进行加载，容易对指令进行编码，目标代码比较紧凑 | 由于有一个操作数的内容将被破坏，所以指令中的两个操作数不对称。在一条指令中同时对寄存器操作数和存储器操作数进行编码，有可能限制指令所能够表示的寄存器个数。指令的执行时钟周期因操作数的来源（寄存器或存储器）的不同而差别比较大
存储器-存储器（2，2）或（3，3） | 目标代码最紧凑，不需要设置存储器来保存变量 | 指令字长变换很大，特别是3个操作数指令。而且每条指令完成的工作也差别很大。对存储器的频率访问会使存储器成为瓶颈。这种类型的指令系统现在已经不用了
2025/9/16
计算学部 刘宏伟
43

## Slide 44: 指令集结构设计概观
硬 件
指 令 集
操作系统
应用软件
操作码
寻址方式
操作数
寻址方式
操作数