## Slide 1: 计算机体系结构
刘宏伟
计算机科学与技术学院
第五讲

## Slide 2: Recap
  CPU性能公式
  指令系统概述
  指令的表示方法
  指令系统与计算机的性能
  指令系统的分类
  堆栈、累加器、寄存器
  通用寄存器型指令集结构分类及优缺点

## Slide 3: 1.3.3 量化设计的基本原则
  4. CPU性能公式
  执行一个程序所需的CPU时间
  CPU时间 = 执行程序所需的时钟周期数×时钟周期时间
  其中：时钟周期时间是系统时钟频率的倒数。
  每条指令执行的平均时钟周期数CPI
  CPI = 执行程序所需的时钟周期数／IC
  IC：所执行的指令条数
  程序执行的CPU时间可以写成
  CPU时间 = IC ×CPI ×时钟周期时间
  时钟周期时间：取决于硬件实现技术和计算机组成
  CPI：取决于计算机组成和指令系统的结构；
  IC：取决于指令系统的结构和编译技术

## Slide 4: 2.2 指令集结构的分类
Z=X+Y表达式在这三种类型指令集结构上的实现方法
堆栈 | 累加器 | 寄存器 (寄存器-存储器) | 寄存器 (寄存器-寄存器)
PUSH X PUSH Y ADD POP Z | LOAD X ADD Y Store Z | LOAD R1,X ADD R1,Y Store R1,Z | LOAD R1,X LOAD R2,Y ADD R3,R1,R2 Store R3,Z
2025/9/18
计算机体系结构-第5讲 刘宏伟
4

## Slide 5: 三种类型指令集结构的优缺点
指令集结构类型 | 优点 | 缺点
寄存器-寄存器（0，3） | 指令字长固定，指令结构简洁，是一种简单的代码生成模型，各种指令的执行时钟周期数相近 | 与指令中含存储器操作数的指令系统结构相比，指令条数多，目标代码不够紧凑，因而程序占用的空间比较大
寄存器-存储器型 （1，2） | 可以在ALU指令中直接对存储器操作数进行引用，而不必先用load指令进行加载，容易对指令进行编码，目标代码比较紧凑 | 由于有一个操作数的内容将被破坏，所以指令中的两个操作数不对称。在一条指令中同时对寄存器操作数和存储器操作数进行编码，有可能限制指令所能够表示的寄存器个数。指令的执行时钟周期因操作数的来源（寄存器或存储器）的不同而差别比较大
存储器-存储器（2，2）或（3，3） | 目标代码最紧凑，不需要设置存储器来保存变量 | 指令字长变换很大，特别是3个操作数指令。而且每条指令完成的工作也差别很大。对存储器的频率访问会使存储器成为瓶颈。这种类型的指令系统现在已经不用了
2025/9/18
计算机体系结构-第5讲 刘宏伟
5

## Slide 6: 指令集结构设计概观
硬 件
指 令 集
操作系统
应用软件
操作码
寻址方式
操作数
寻址方式
操作数

## Slide 7: 第2章 指 令 系 统
2.1 指令系统概述
2.2 指令系统结构的分类
2.3 寻址方式
2.5 指令系统的设计与优化
2.7 指令格式举例
2.6 指令系统的发展和改进
2.4 操作数的类型和大小

## Slide 8: 2.3 寻址方式
在通用寄存器型指令集结构中，一般是利用寻址方式指明指令中的操作数是一个常数、一个寄存器操作数，或是一个存储器操作数。
操作码
寻址方式
操作数
寻址方式
操作数

## Slide 9: 2.3 寻址方式
寻址实际上是从形式地址到实际地址的转换。形式地址由指令描述，实际地址也称为有效地址。
有效地址指明的是存储器单元的地址或寄存器地址。
必须加速有效地址生成。

## Slide 10: 2.3 寻址方式
常用的一些操作数寻址方式
  ：赋值操作
  Mem：存储器
  Regs：寄存器组
  方括号：表示内容
    Mem[ ]：存储器的内容
    Regs[ ]：寄存器的内容
    Mem[Regs[R1]]：以寄存器R1中的内容作为地址的存储器单元中的内容

## Slide 11: 常用的一些操作数寻址方式
寄存器寻址
  指令实例：Add R4 , R3
  含义：Regs[R4]←Regs[R4]＋Regs[R3]
立即值寻址
  指令实例：Add R4 , #3
  含义：Regs[R4]←Regs[R4]＋3

## Slide 12: 常用的一些操作数寻址方式
偏移寻址
  指令实例：Add R4 , 100(R1)
  含义：
    Regs[R4]←Regs[R4]＋Mem[100+Regs[R1]]
寄存器间接寻址
  指令实例：Add R4 , (R1)
  含义：
    Regs[R4]←Regs[R4]＋Mem[Regs[R1]]

## Slide 13: 常用的一些操作数寻址方式
索引寻址
  指令实例：Add R3 , (R1 + R2)
  含义：
    Regs[R3]←Regs[R3]＋Mem[Regs[R1]+Regs[R2]]
直接寻址或绝对寻址
  指令实例：Add R1 , (1001)
  含义：
    Regs[R1]←Regs[R1]＋Mem[1001]

## Slide 14: 常用的一些操作数寻址方式
存储器间接寻址
  指令实例：Add R1 , @(R3)
  含义：
    Regs[R1]←Regs[R1]＋Mem[Mem[Regs[R3]]]
自增寻址
  指令实例：Add R1 , (R2)+
  含义：
    Regs[R1]←Regs[R1]＋Mem[Regs[R2]]
    Regs[R2]←Regs[R2]＋d

## Slide 15: 常用的一些操作数寻址方式
自减寻址
  指令实例：Add R1, -(R2)
  含义：
    Regs[R2]←Regs[R2]－d
    Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[Regs[R2]]
缩放寻址
  指令实例：Add R1 , 100(R2)[R3]
  含义：
    Regs[R1]←Regs[R1]＋Mem[100＋Regs[R2]+ Regs[R3]*d]

## Slide 16
寻址方式
指令实例
含 义
寄存器寻址
ADD R1 , R2
Regs[R1]←Regs[R1]＋Regs[R2]
立即值寻址
ADD R3 , #6
Regs[R3]←Regs[R3]＋6
偏移寻址
ADD R3 , 120(R2)
Regs[R3]←Regs[R3]＋Mem[120+Regs[R2]]
寄存器间接寻址
ADD R4 , (R2)
Regs[R4]←Regs[R4]＋Mem[Regs[R2]]
索引寻址
ADD R4 , (R2 + R3)
Regs[R4]←Regs[R4]＋Mem[Regs[R2]+Regs[R3]]
直接寻址或
绝对寻址
ADD R4 , (1010)
Regs[R4]←Regs[R4]＋Mem[1010]
存储器间接寻址
ADD R2 , @(R4)
Regs[R2]←Regs[R2]＋Mem[Mem[Regs[R4]]]
自增寻址
ADD R1 , (R2)+
Regs[R1]←Regs[R1]＋Mem[Regs[R2]]
Regs[R2]←Regs[R2]＋d
自减寻址
ADD R1, -(R2)
Regs[R2]←Regs[R2]－d
Regs[R1]←Regs[R1]+Mem[Regs[R2]]
缩放寻址
ADD
R1 , 80(R2)[R3]
Regs[R1]←Regs[R1]＋Mem[80＋Regs[R2]＋Regs[R3]*d]

## Slide 17: 常用的一些操作数寻址方式

## Slide 18: 偏移寻址

## Slide 19: 立即寻址
大约1/4的load指令和ALU指令采用了立即数寻址。

## Slide 20: 立即寻址

## Slide 21: 2.3 寻址方式
两种表示寻址方式的方法
  将寻址方式编码于操作码中，由操作码描述相应操作的寻址方式。
  适合：处理机采用load-store结构，寻址方式只有很少几种。
    MIPS指令集

## Slide 22: 2.3 寻址方式
两种表示寻址方式的方法
  在指令字中设置专门的寻址字段，用以直接指出寻址方式。
    灵活，操作码短，但需要设置专门的寻址方式字段，而且操作码和寻址方式字段合起来所需要的总位数可能会比隐含方法的总位数多。
    适合：处理机具有多种寻址方式，且指令有多个操作数。
    VAX11中源操作数和目的操作数各有4位寻址方式位

## Slide 23: 2.3 寻址方式
一个需要注意的问题：物理地址空间的信息如何存放？
如何在存储器中存放不同宽度的信息？
以IBM370为例子进行讨论。
    信息有字节、半字（双字节）、单字（4字节）和双字（8字节）等宽度。
    主存宽度为8个字节。采用按字节编址，各类信息都是用该信息的首字节地址来寻址。
    允许它们任意存储
    很可能会出现一个信息跨存储字边界而存储于两个存储单元中

## Slide 24: 2.3 寻址方式
  信息宽度不超过主存宽度的信息必须存放在一个存储字内，不能跨边界。
    必须做到：信息在主存中存放的起始地址必须是该信息宽度（字节数）的整数倍
    信息存储的整数边界概念
    满足以下条件
      字节信息的起始地址为：×…××××
      半字信息的起始地址为：×…×××０
      单字信息的起始地址为：×…××００
      双字信息的起始地址为：×…×０００
    存在存储空间的浪费 ，但保证访问速度。

## Slide 25: 2.3 寻址方式
对s字节的对象访问地址为A，如果A mod s =0 称为边界对齐。
边界对齐的原因是存储器本身读写的要求，存储器本身读写通常就是边界对齐的，对于不是边界对齐的对象的访问可能要导致存储器的两次访问，然后再拼接出所需要的数（或发生异常）。

## Slide 26: 第2章 指 令 系 统
2.1 指令系统概述
2.2 指令系统结构的分类
2.3 寻址方式
2.5 指令系统的设计与优化
2.7 指令格式举例
2.6 指令系统的发展和改进
2.4 操作数类型和大小
2.8 MIPS的一种简单实现

## Slide 27: 2.4 操作数类型和大小
一、操作数类型
操作数类型和操作数表示也是软硬件主要界面之一。
操作数类型是面向应用、面向软件系统所处理的各种数据结构。
操作数表示是硬件结构能够识别、指令系统可以直接调用的那些结构。

## Slide 28
操作数表示所表征的那些操作数类型，是应用软件和系统软件所处理的操作数类型的子集。
操作数类型
操作数表示
一、操作数类型
2025/9/18
计算机体系结构-第5讲 刘宏伟
28

## Slide 29
确定操作数表示实际上也是软硬件取舍折衷的问题
  计算机即使只具有最简单的操作数表示，如只有整数（定点）表示法，也可以通过软件方法处理各种复杂的操作数类型，但是这样会大大降低系统的效率。
  如果各种复杂的操作数类型均包含在操作数表示之中，无疑会大大提高系统的效率，但是所花费的硬件代价也很高。
一、操作数类型

## Slide 30
整数（定点）：二进制补码表示；其大小可以是字节（8位）、半字（16位）或单字（32位）。
浮点：可以分为单精度浮点（单字大小）和双精度浮点（双字大小）。当前普遍采用的是IEEE 754浮点操作数表示标准。
字符和字符串：8位ASCII码表示。
一、操作数类型

## Slide 31
十进制：面向商业应用，通常采用 “压缩十进制”或“二进制编码十进制（BCD）”表示。压缩十进制数据表示用4位编码数字0～9，然后将两个十进制数字压缩在一个字节中存储。如果将十进制数字直接用字符串来表示，就叫做“非压缩十进制”表示法。
一、操作数类型

## Slide 32
操作数类型的表示主要有如下两种方法：
  操作数的类型可以由操作码的编码指定，这也是最常见的一种方法；
  数据可以附上由硬件解释的标记（tag），由这些标记指定操作数的类型，从而选择适当的运算。然而有标记数据的机器却非常少见。
一、操作数类型

## Slide 33
一般的操作数类型大小选择主要有：字节、半字（16位）、单字（32位）、和双字（64位）。
二、操作数大小
2025/9/18
计算机体系结构-第5讲 刘宏伟
33

## Slide 34: 第2章 指 令 系 统
2.1 指令系统概述
2.2 指令系统结构的分类
2.3 寻址方式
2.5 指令系统的设计与优化
2.7 指令格式举例
2.6 指令系统的发展和改进
2.4 操作数类型和大小
2.8 MIPS的一种简单实现

## Slide 35: 2.5 指令系统的设计和优化
2.5.1 指令系统设计的基本原则
2.5.2 控制指令
2.5.3 指令操作码的优化

## Slide 36: 2.5 指令系统的设计和优化
2.5.1 指令系统设计的基本原则
2.5.2 控制指令
2.5.3 指令操作码的优化

## Slide 37: 2.5.1 指令系统设计的基本原则
1. 指令系统的设计
  首先考虑所应实现的基本功能，确定哪些基本功能应该由硬件实现，哪些功能由软件实现比较合适。
  包括
    指令的功能设计
    指令格式的设计

## Slide 38: 2.5.1 指令系统设计的基本原则
1. 指令系统的设计
  一种指令系统中的指令到底要支持哪些类型的操作呢？这就是所谓的指令系统功能设计问题。
操作码
寻址方式
操作数
寻址方式
操作数

## Slide 39: 2.5.1 指令系统设计的基本原则
2. 在确定哪些基本功能用硬件来实现时，主要考虑3个因素：速度、成本、灵活性。
  硬件实现的特点
    速度快、成本高、灵活性差
  软件实现的特点
    速度慢、价格便宜、灵活性好
对指令系统的基本要求
完整性、规整性、正交性、高效率、兼容性

## Slide 40: 2.5.1 指令系统设计的基本原则
  完整性：在一个有限可用的存储空间内，对于任何可解的问题，编制计算程序时，指令系统所提供的指令足够使用。
    要求指令系统功能齐全、使用方便
    下表为许多指令系统结构都包含的一些指令类型
      前4类属于通用计算机系统的基本指令
      对于最后4种类型的操作，不同指令系统结构的支持大不相同 。

## Slide 41: 指令集操作的分类
算术和逻辑运算 | 整数的算术和逻辑操作：加、减、与、或等
数据传输 | 存数/取数
控制 | 分支、跳转、过程调用和返回、自陷等
系统 | 操作系统调用、虚拟存储器管理等
浮点 | 浮点操作：加、乘等
十进制 | 十进制加、十进制乘、十进制到字符的转换
字符串 | 字符串移动、字符串比较、字符串搜索等
图形 | 像素操作、压缩/解压操作等

## Slide 42: 2.5.1 指令系统设计的基本原则
  规整性：主要包括对称性和均匀性。
    对称性：所有与指令系统有关的存储单元的使用、操作码的设置等都是对称的。
    例如，在存储单元的使用上，所有通用寄存器都要同等对待。在操作码的设计上，如果设置了A-B的指令，就应该也设置B-A的指令。
    均匀性：指对于各种不同的操作数类型、字长、操作种类和数据存储单元，指令的设置都要同等对待。
    例如，如果某机器有5种数据表示，4种字长，两种存储单元，则要设置5*4*2=40种同一操作的指令（如加法指令）。

## Slide 43: 2.5.1 指令系统设计的基本原则
  正交性：在指令中各个不同含义的字段，如操作类型、数据类型、寻址方式字段等，在编码时应互不相关、相互独立。
  高效率：指指令的执行速度快、使用频度高。
  兼容性：主要是要实现向后兼容，指令系统可以增加新指令，但不能删除指令或更改指令的功能。

## Slide 44: 2.5 指令系统的设计和优化
2.5.1 指令系统设计的基本原则
2.5.2 控制指令
2.5.3 指令操作码的优化

## Slide 45: 2.5.2 控制指令
“跳转”（Jump）：当控制指令为无条件改变控制流时，我们称之为“跳转”。
“分支”（Branch）：而当控制指令是有条件改变控制流时，我们称之为“分支”。
程序中控制流程的改变情况包括：
  跳转（jump）；
  条件分支（conditional branch）；
  过程调用（call）；
  过程返回（return）。

## Slide 46: 控制指令的使用频率
改变控制流的大部分指令是分支指令（条件转移）。

## Slide 47: 条件分支指令的表示
分支条件表示 | 优 点 | 缺 点
条件码（CC）：在程序的控制下，由ALU操作设置特殊的位 | 可以自由设置分支条件 | 必须从一条指令将分支条件信息传送到分支指令，所以CC是额外状态，条件码限制了指令执行顺序
条件寄存器：比较指令把比较结果放入任何一个寄存器，检测时就检测该寄存器 | 简单 | 占用了一个寄存器
比较分支：比较操作是分支指令的一部分，比较受限制 | 一条指令完成了两条指令的功能 | 分支指令的操作增多
2025/9/18
计算机体系结构-第5讲 刘宏伟
47

## Slide 48: 分支比较类型
小于或等于分支占主导地位。

## Slide 49: 分支目标地址的表示
PC-相对寻址
  采用4～8位的偏移量字段（以指令字为单位）就能表示大多数控制指令的转移目标地址了

## Slide 50: 过程调用和返回的状态保存
“调用者保存”（caller saving）方法：如果采用调用者保存策略，那么在一个调用者调用别的过程时，必须保存调用者所要保存的寄存器，以备调用结束返回后，能够再次访问调用者。
“被调用者保存”（callee saving）方法：如果采用被调用者保存策略，那么被调用的过程必须保存它要用的寄存器，保证不会破坏过程调用者的程序执行环境，并在过程调用结束返回时，恢复这些寄存器的内容。

## Slide 51: 两种保存策略的比较

## Slide 52: 2.5 指令系统的设计和优化
2.5.1 指令系统设计的基本原则
2.5.2 控制指令
2.5.3 指令操作码的优化

## Slide 53: 2.5.3 指令操作码的优化
  指令由两部分组成：操作码、地址码
  指令格式的设计
    确定指令字的编码方式，包括操作码字段和地
    址码字段的编码和表示方式。
  指令格式的优化：如何用最短的位数来表示指令的操作信息和地址信息。

## Slide 54: 2.5.3 指令操作码的优化
1. 等长扩展码
  为了便于分级译码，一般都采用等长扩展码。（在早期的计算机上）
例如：15/15/15法和8/64/512法
    选用哪种编码法取决于指令使用频度pi的分布。若在头15种指令中pi 的值都比较大，但在后30种指令后急剧减少，则应选择15/15/15法；若pi 的值在头8种指令中较大，之后的64种指令的pi值也不太低，则应选择8/64/512法。
    衡量标准：看哪种编码法能使平均码长最短。

## Slide 55: 2.5.3 指令操作码的优化

## Slide 56: 2.5.3 指令操作码的优化
2. 定长操作码
  固定长度的操作码：所有指令的操作码都是同一的长度（如8位）。
    许多计算机都采用（特别是RISC结构的计算机）
  保证操作码的译码速度、减少译码的复杂度。
  以程序的存储空间为代价来换取硬件实现上的好处。