## Slide 1: 计算机体系结构
刘宏伟
计算机科学与技术学院
第六讲

## Slide 2: Recap
  寻址方式
  常用寻址方式（偏移寻址和立即寻址）
  寻址方式的表示方式
  存储器边界对齐
  操作数类型和大小
  操作数类型和操作数表示
  指令系统的设计和优化
  指令系统设计的基本原则
  控制指令（分支）

## Slide 3: 2.5 指令系统的设计和优化
2.5.1 指令系统设计的基本原则
2.5.2 控制指令
2.5.3 指令操作码的优化

## Slide 4: 2.5.3 指令操作码的优化
  指令由两部分组成：操作码、地址码
  指令格式的设计
    确定指令字的编码方式，包括操作码字段和地
    址码字段的编码和表示方式。
  指令格式的优化：如何用最短的位数来表示指令的操作信息和地址信息。

## Slide 5: 2.5.3 指令操作码的优化
1. 等长扩展码
  为了便于分级译码，一般都采用等长扩展码。（在早期的计算机上）
例如：15/15/15法和8/64/512法
    选用哪种编码法取决于指令使用频度pi的分布。若在头15种指令中pi 的值都比较大，但在后30种指令后急剧减少，则应选择15/15/15法；若pi 的值在头8种指令中较大，之后的64种指令的pi值也不太低，则应选择8/64/512法。
    衡量标准：看哪种编码法能使平均码长最短。

## Slide 6: 2.5.3 指令操作码的优化

## Slide 7: 2.5.3 指令操作码的优化
2. 定长操作码
  固定长度的操作码：所有指令的操作码都是同一的长度（如8位）。
    许多计算机都采用（特别是RISC结构的计算机）
  保证操作码的译码速度、减少译码的复杂度。
  以程序的存储空间为代价来换取硬件实现上的好处。

## Slide 8: 第2章 指 令 系 统
2.1 指令系统概述
2.2 指令系统结构的分类
2.3 寻址方式
2.5 指令系统的设计与优化
2.7 指令格式举例
2.6 指令系统的发展和改进
2.4 操作数类型和大小

## Slide 9: 2.6 指令系统的发展和改进
一个方向是强化指令功能，实现软件功能向硬件功能转移，基于这种指令集结构而设计实现的计算机系统称为复杂指令集计算机（CISC）。
八十年代发展起来的精简指令集计算机（RISC），其目的是尽可能地降低指令集结构的复杂性，以达到简化实现，提高性能的目的。

## Slide 10: CISC指令集功能设计
  1 面向目标程序增强指令功能
    对大量的目标程序及其执行情况进行统计分析，找出那些使用频度高、执行时间长的指令或指令串。对于使用频度高的指令，用硬件加快其执行；对于使用频度高的指令串，用一条新的指令来替代。
    既能减少目标程序的执行时间，也能有效地缩短程序的长度。
    可以从以下几个方面来改进：
      (1) 增强运算型指令的功能
      (2) 增强数据传送指令的功能
      (3) 增强程序控制指令的功能

## Slide 11
例如：循环在程序中占有相当大的比例，所以在指令上提供专门的支持。
  循环控制占有较大比例
  循环控制部分通常用3条指令完成：
    一条加法指令
    一条比较指令
    一条分支指令
  设置循环控制指令，用一条指令完成上述3条指令的功能。
一般循环程序的结构

## Slide 12: CISC指令集功能设计
  2 面向高级语言的优化实现来改进指令系统
  （缩小高级语言与机器语言的语义差距）
  高级语言与一般的机器语言的语义差距非常大，为高级语言程序的编译带来了一些问题。
    编译器本身比较复杂；
    编译生成的目标代码比较难以得到很好的优化。

## Slide 13: CISC指令集功能设计
    (1) 增强对高级语言和编译器的支持
      对高级语言中使用频度高、执行时间长的语句，增强有关指令的功能，加快这些指令的执行速度，或者增加专门的指令，可以达到减少目标程序的执行时间和减少目标程序长度的目的。
      增强系统结构的规整性，减少系统结构中的各种例外情况。

## Slide 14: CISC指令集功能设计
    (2) 高级语言计算机
    ① 间接执行高级语言机器
    高级语言作为机器的汇编语言。
    ② 直接执行高级语言的机器
    直接把高级语言作为机器语言。
    （一种比较激进的方法 ）
    采用“比较简单的系统结构＋软件”的做法能够在较低成本和复杂度的前提下，提供更高的性能和灵活性。

## Slide 15: CISC指令集功能设计
3 面向操作系统的优化实现改进指令系统
  (1) 处理机工作状态和访问方式的切换；
  (2) 进程的管理和切换；
  (3) 存储管理和信息保护；
  (4) 进程的同步与互斥，信号灯的管理等。

## Slide 16: RISC指令集功能设计
CISC结构存在着如下缺点：
  在CISC结构的指令系统中，各种指令的使用频率相差悬殊。据统计，有20％的指令使用频率最大，占运行时间的80％。也就是说，有80％的指令在20％的运行时间内才会用到。

## Slide 17: RISC指令集功能设计
  CISC结构指令系统的复杂性带来了计算机体系结构的复杂性。大量占用芯片面积，给VLSI设计造成很大困难。这不仅增加了研制时间和成本，而且还容易造成设计错误。
  CISC结构的指令系统中，许多复杂指令需要很复杂的操作，因而运行速度慢。
  在CISC结构的指令系统中，由于各条指令的功能不均衡性，不利于采用先进的计算机体系结构技术（如流水技术）来提高系统的性能。

## Slide 18: RISC指令集功能设计
执行频率排序 | 80X86指令 | 指令执行频率
1 | Load | 22％
2 | 条件分支 | 20％
3 | 比较 | 16％
4 | Store | 12％
5 | 加 | 8％
6 | 与 | 6％
7 | 减 | 5％
8 | 寄存器－寄存器间数据移动 | 4％
9 | 调用 | 1％
10 | 返回 | 1％
合 计 |  | 95％

## Slide 19: RISC指令集功能设计
进行RISC计算机指令集结构的功能设计时，我们并不能简单地着眼于精简指令系统上，更重要的目的是使得计算机体系结构更加简单、更加合理和更加有效，克服CISC结构的缺点，使机器速度更快，程序运行时间缩短，从而提高计算机系统的性能。

## Slide 20: RISC指令集功能设计原则
选取使用频率最高的指令，并补充一些最有用的指令；
每条指令的功能应尽可能简单，并在一个机器周期内完成（采用流水线技术后）；
所有指令长度均相同；
只有load和store操作指令才访问存储器，其它指令操作均在寄存器之间进行；
大多数指令都采用硬连线技术；
以简单有效的方式支持高级语言；
充分利用流水线技术。

## Slide 21: 第2章 指 令 系 统
2.1 指令系统概述
2.2 指令系统结构的分类
2.3 寻址方式
2.5 指令系统的设计与优化
2.7 指令格式举例
2.6 指令系统的发展和改进
2.4 操作数类型和大小

## Slide 22: 四大主流ISA
序号 | 架构 | 特点 | 代表性厂商 | 运营机构 | 发明时间
1 | x86 | 性能高、速度快、兼容性好、实用性强 | Intel、AMD | Intel | 1978
2 | ARM | 成本低、低功耗 | 高通、Nivda、Pythium、Huawei | ARM | 1983
3 | RISC-V | 完全开源、架构简单、模块化、极简、可扩展 | Samsung、阿里 | RISC-V | 2014
4 | MIPS | 简洁、优化方便包含大量寄存器、高拓展性 | Loongson、MIPS | MIPS | 1981

## Slide 23
Intel 8086
(1) 指令字长
(2) 地址格式
1 ~ 6 个字节
MOV WORD PTR[0204], 0138H 6 字节
INC AX 1 字节
一地址
NOP 1 字节
CALL
段内调用
3 字节
零地址
5 字节
段间调用
寄存器 – 寄存器
寄存器 – 立即数
寄存器 – 存储器
ADD AX，BX 2 字节
ADD AX，[3048H] 4 字节
ADD AX，3048H 3 字节
二地址
CALL

## Slide 24
ARM
cond
X
Rn
00
Rd
Shifter-operand
4
2
1
4
4
12
opcode
S
4
2
opcode: 指令操作码
cond：指令执行条件
S：指令的操作是否影响CPSR的值
Rn：第一个操作数的寄存器地址
Rd：目标寄存器地址
Shifter_operand:第二个操作数
1 基本格式 <opcode>{<cond>}{S}<Rd><Rn><operand2>
<> 为必选项，{}为可选项
{} 决定指令执行条件域
{S} 决定指令执行是否影响当前程序状态寄存器CPSR的值
2 指令字长32位

## Slide 25
IBM 360
OP
R1
R2
RR
格式
8 4 4
OP
R1
X
B
D
RX
格式
8 4 4 4 12
OP
R1
R3
B
D
RS
格式
8 4 4 4 12
OP
B
D
I
SI
格式
8 8 4 12
二地址 R – R
基址加变址寻址
二地址 R – M
三地址 R – M
基址寻址
二地址 M – M
基址寻址
基址寻址
立即数 – M
OP
B1
D1
L
B2
D2
SS
格式
8
8
4
12
4
12

## Slide 26: 2.7 MIPS指令分析
Load/Store型指令集结构（ Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages）
MIPS是一种多元指令集结构
  体现了当今多种机器（AMD29K、DEC station 3100、HP850、IBM 801、MIPS M/120A、MIPS M/1000、Motorola 88k、RISC I、SGI4D/60、SPARC station 1、Sun 4/110、Sun 4/260等）的指令集结构的共同特点。
  还将会体现未来一些机器的指令集结构的特点。
介绍MIPS32的一个子集，简称为MIPS。

## Slide 27: MIPS指令集结构
具有一个简单的Load/Store指令集；
注重指令流水效率；
简化指令的译码；
高效支持编译器。

## Slide 28: MIPS指令集结构：寄存器
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
32个32位的通用寄存器（GPRs）。
寄存器R0的内容恒为全0。

## Slide 29: MIPS指令集结构：寄存器
32个32位浮点寄存器（FPRs）。
单精度浮点数表示和双精度浮点数表示。
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31

## Slide 30: MIPS指令集结构：数据类型
整型数据：
  8位、16位、32位。
浮点数据：
  32位单精度浮点；
  64位双精度浮点；
  IEEE 754标准。
00000000
00000000
00000000
01100100
11111111
11111111
10011000
01100100

## Slide 31: MIPS指令集结构：寻址方式
寄存器寻址；如 ADD R1, R2, R3
立即值寻址；如 ADD R1, R2, #42
偏移寻址； 如 LW R2, 40(R3)
寄存器间接寻址； 如 LW R2, 0(R3)
直接寻址；如 LW R2, 40(R0)

## Slide 32: MIPS指令集结构：指令格式

## Slide 33: MIPS指令集结构：指令格式

## Slide 34: MIPS指令集结构：指令格式

## Slide 35: MPIS指令集结构：操作类型
Load和Store操作；
ALU操作；
分支和跳转操作；
浮点操作。

## Slide 36: MIPS指令集结构：Load和Store
Load和Store操作：可以对MIPS的所有通用寄存器和浮点寄存器进行Load（载入）和Store（储存）操作，但是对通用寄存器R0的Load操作没有任何效果。

## Slide 37
指令举例 | 指令名称 | 含 义
LW R2，40(R3) | 装入字 | Regs[R2]←32Mem[40+Regs[R3]]
LB R2，30(R3) | 装入字节 | Regs[R2]←32 (Mem[30+Regs[R3]]0)24 ## Mem[30+Regs[R3]]
LBU R2，40(R3) | 装入无符号字节 | Regs[R2]←32 024 ## Mem[40+Regs[R3]]
LH R2，30(R3) | 装入半字 | Regs[R2]←32 (Mem[30+Regs[R3]]0)16 ## Mem[30+Regs[R3]]## Mem[31+Regs[R3]]
LS F2，60(R4) | 装入单精度浮点 | Regs[F2]←32 Mem[60+Regs[R4]]
SW 300(R5)，R4 | 保存字 | Mem[300+Regs[R5]]←32 Regs[R4]
SH 502(R4)，R5 | 保存半字 | Mem[502+Regs[R4]]←16 Regs[R5]16··31
SB 41(R3)，R2 | 保存字节 | Mem[41+Regs[R3]]←8 Regs[R2]24··31
SS 40(R2)，F2 | 保存单精度浮点数 | Mem[40+Regs[R2]]←32 Regs[F2]

## Slide 38: MIPS指令集结构：ALU操作
ALU操作：在MIPS中，所有的ALU指令都是寄存器－寄存器型指令，其运算包含了简单的算术和逻辑运算，如加、减、AND、OR、XOR和移位。
“设置相等”、“设置不等”、“设置小于”：寄存器比较指令（，，，，，），如果比较结果为真，这些指令就在目标寄存器中填入1（表示真），否则填入0（表示假）。

## Slide 39: MIPS指令集结构：ALU操作
指令实例 | 指令名称 | 含 义
ADD R1,R2,R3 | 加 | Regs[R1] ← Regs[R2] + Regs[R3]
ADDI R1,R2,#3 | 和立即值相加 | Regs[R1] ← Regs[R2] + 3
LHI R1,#42 | 载入高位立即值 | Regs[R1] ← 42 ## 016
SLLI R1,R2,#5 | 逻辑左移立即值形式 | Regs[R1] ← Regs[R2] <<5
SLT R1,R2,R3 | 设置小于 | if (Regs[R2] <Regs[R3]) Regs[R1] ← 1 else Regs[R1] ← 0

## Slide 40: MIPS指令集结构：转移操作
描述目标地址的方法：
  用带符号位的26位偏移量加上程序计数器的值来确定跳转的目标地址；
  指定一个寄存器，由寄存器中的内容决定跳转的目标地址。

## Slide 41: MIPS指令集结构：转移操作
两种跳转类型：
  一种是简单跳转；
  另一种是跳转并链接（用于过程调用），它将下一条顺序指令地址（返回地址）保存在寄存器R31中。

## Slide 42: MIPS指令集结构：转移操作
指令实例 | 指令名称 | 含义
J name | 跳转 | PC ←name＋PC+4; -225≤name ≤225
JAL name | 跳转并链接 | Regs[R31] ← PC+4; PC ←name +PC+4;-225≤name ≤225
JR R3 | 寄存器型跳转 | PC ← Regs[R3];
JALR R2 | 寄存器型跳转并链接 | Regs[R31]←PC+4; PC← Regs[R2];
BEQZ R4 , name | “等于0”分支 | if (Regs[R4]==0) PC ← name+ PC+4;-215≤name ≤215
BNQZ R4 , name | “不等于0”分支 | if (Regs[R4]!=0) PC ← name+ PC+4;-215≤name ≤215

## Slide 43: MIPS指令集结构：浮点操作
浮点操作：浮点指令的操作数来源于浮点寄存器，同时它还指明了相应的操作是单精度浮点操作还是双精度浮点操作。
  后缀D代表双精度浮点操作
  而后缀S代表单精度浮点操作
  如：ADDD、ADDS、SUBD、SUBS、MULTD、MULTS、DIVD、DIVS。
MIPS的浮点操作有：加、减、乘、除。

## Slide 44: MIPS中的常用指令

## Slide 45: MIPS中的常用指令

## Slide 46: MIPS的效能分析
问题的提出：
  MIPS指令集结构的指令格式、寻址方式和操作都非常简单。也许有人会担心，这些特性会使得目标代码中指令条数增多，导致程序运行时间加长，从而使这种指令集结构的机器性能并不会太高。

## Slide 47: MIPS的效能分析
Notes: MIPS是RISC的代表。

## Slide 48: 本章小结
讨论指令系统的基本概念
指令系统结构的分类
  堆栈型、累加器型、通用寄存器型
  根据ALU操作数来源，通用寄存器型包括：寄存器-存储器型和寄存器-寄存器型
寻址方式
  操作数的寻址
  偏移寻址与立即寻址的范围

## Slide 49: 本章小结
操作数的分类和大小
指令系统设计的设计和优化
  基本原则（完整性、规整性、正交性、高效率、兼容性）
  控制指令、操作码的优化、指令集编码
  指令系统的发展和优化
MIPS指令集

## Slide 50: 附录: CPU数据通路

## Slide 51: 数据通路 DataPath
数据通路------执行部件间传送信息的路径 (数据流)
  通路的建立由控制信号控制，受时钟驱动 （控制流）
  不同指令、同一指令在执行的不同阶段的数据通路不同
  分类：共享通路（总线）、专用通路
    指令执行流程、执行效率
    微操作控制信号的时序安排

## Slide 52: 数据通路抽象模型（寄存器传输）
组合逻辑
Func
A
EN
B
EN
CLK
RegAout
RegBin
RegAin
RegBout
Funct (A) B
MEM
CLK
ARout
DRin
DR
AR
访存通路
总线
CLK
Aout
Bin
B
A
总线传输
组合逻辑
Funct
A
EN
B
EN
CLK
RegBin
RegAout
CLK
Cin
A
B
C
ALU
运算通路
Aout
Bout
时钟频率？

## Slide 53: D触发器定时模型
Data
不关心
新值
时钟触发前输入须稳定一段 建立时间（Setup Time）
时钟触发后输入须稳定一段 保持时间（Hold Time）
时钟触发到输出稳定的时间 触发器延迟 Clk_to_Q
D
Data
Q
Clk
Q
旧值
不关心
Clk-to-Q
Setup
Hold
Clk

## Slide 54: 数据通路与时钟周期
组合逻辑
  时钟周期 > Clk_to_Q + 关键路径时延 + Setup Time
CLK
寄存器
寄存器
…
…
…
…
Clk-to-Q
D
Setup
Hold
数据通路最小时钟周期
关键路径延迟
CLk
①
Setup
A
B
②

## Slide 55: 保持时间违例
  Clk_to_Q + 最短路径时延 > Hold_Time
CLK
寄存器
寄存器
组合逻辑
D
Clk
Setup
Hold
Setup
Hold
…
…
…
…
最短路径延迟
Clk-to-Q
A
B
①
①

## Slide 56: 数据通路分类
共享通路（总线型）
  主要部件都连接在公共总线上，各部件间通过总线进行数据传输
  结构简单，实现容易，但并发性较差，需分时使用总线，效率低
专用通路
  并发度高，性能佳，设计复杂，成本高
  可以看作多总线结构

## Slide 57: 单总线结构CPU实例
时序部件
PC
PCin
PCout
+1
ALU
X
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
R0in
R2
R1
R0
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
总线
：数据流
：控制流
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
操作控制信号
…
  主要部件都连接在总线上
  各部件间通过总线进行传输
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…R1in | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…R1in | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
+1、ADD、SUB | 运算控制信号
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…R1in | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
+1、ADD、SUB | 运算控制信号
Write、Read | 内存读写控制信号（时钟驱动）
X
R0
Xin
R0out
ID
操作控制器
IRin
IR
IRout
PCin
PCout
IRin
+1
ADD
Xin
Zout
SUB
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IRout

## Slide 58: 多总线架构数据通路
操作
控制器
（OC）
时
序
产
生
器
(TG)
操作控制信号
ID
RD
WR
主存
IRAout
IRin
IR
CLK
ARin
AR
CLK
CLK
DRin
DREin
DRout
DR
PCOut
PCin
PC
CLK
ALUout
LA
ALU_OP
LDLA
ALU
CLK
bus1bus2
bus2
bus2bus1
BUS
寄存器堆
ReadReg#
W#
Din
WriteReg#
WE
WriteEnable
Dout
CLK
bus1
bus1BUS
BUSbus1

## Slide 59: 指令周期方框图 (数据流)
Y
保存断点
修改PC
关中断
执行
周期
计算
周期
取指周期
sw
beq
R[rs]X
X+ImmZ
R[rs]X
X+ImmZ
R[rs]X
X-R[rt]PSW
lw
add
ZAR
M[AR]DR
DRR[rt]
ZAR
R[rt]DR
DRM[AR]
PCX
IR(A)+XZ
If (PSW.equal)
Z  PC
R[rs]X
X+R[rt]Z
ZR[rd]
R[rs]X
X+immZ
ZR[rt]
addi
中断周期
N
DRIR
ZPC, M[AR]DR
X+4Z
PCAR，PCX
中断异常

## Slide 60: 定长指令周期的三级时序发生器
节拍脉冲
T3
T4
T2
T1
节拍电位
机器周期
机器周期
机器周期
机器周期
计算
Mcal
指令周期
构建时序发生器？ 输入：节拍脉冲 输出：MIF，Mcal，MEX，T1~T4
执行
MEX
取指
MIF
周期电位

## Slide 61: 变长指令周期三级时序时序发生器
节拍脉冲
T3
T4
T2
T1
节拍电位
机器周期
机器周期
机器周期
机器周期
机器周期
计算
Mcal
指令周期
执行
MEX
MEX
机器周期数可变、节拍数可变，无周期浪费，更加灵活
MIF
取指
周期电位
MIF

## Slide 62: 传统三级时序与现代时序对比
指令寄存器
IR
反馈信号
I1
Im
微操作控制信号序列
C1
Cn
B1
Bj
ID
状态寄存器
硬布线
控制器
组合逻辑
现态
现态
FSM
状态机
组合逻辑
次态
时钟
CLK
次态
指
令
译
码
传统三级时序
时钟周期同步
快，复杂
机器周期同步，慢，简单
现代时序