## Slide 1: 计算机体系结构
刘宏伟
计算机科学与技术学院
第九讲

## Slide 2: 实验安排
实验说明、要求、相关指导资源见：
https://hit-coa.gitlab.io/hit-coa-la32r-lab/fu/
简要说明
  增加了两个附加实验EX1、EX2，性能测试排在前面的同学，可以加1-3分
  做完这个附加实验，明年可以无障碍参加龙芯杯的个人赛
  课程组已经要了200个龙芯杯的个人赛远程实验平台账号

## Slide 3: Recap
  流水线的性能（最大和实际）
  吞吐率、加速比、效率
  流水线性能的若干问题
  流水线的冲突
  产生的原因（指令之间的关联）
  冲突的分类（结构冲突、数据冲突、控制冲突）
  流水线的结构冲突
  产生的原因（流水线中的结构瓶颈）
  避免结构冲突的办法
  有些流水线的设计允许结构冲突的存在
  流水线的数据冲突（暂停和定向）

## Slide 4: 3.3 流水线中的冲突
3.3.1 流水线的结构冲突
3.3.2 流水线的数据冲突
3.3.3 流水线的控制冲突

## Slide 5
1. 数据冲突简介
  实例： ADD R1， R2，R3
    SUB R4， R1，R5
    AND R6， R1，R7
    OR R8， R1，R9
    XOR R10，R1，R11
产生原因：当指令在流水线中重叠执行时，流水线有可能改变指令读/写操作数的顺序，使之不同于它们在非流水实现时的顺序，这将导致数据冲突。
消除方法：向流水线中插入暂停周期
3.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 6
2. 通过定向技术减少数据冲突带来的暂停
定向(forwarding)，也称为旁路(bypassing)
工作过程
主要思路：将计算结果从其产生的地方直接送到真正需要它的地方，就可以避免暂停。
  寄存器文件EX/MEM中的ALU运算结果总是回送到ALU的输入端
  从定向通路得到输入数据的ALU操作不必从源寄存器中读取操作数
3.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 7
2. 通过定向技术减少数据冲突带来的暂停
进一步推广：一个结果不仅可以从某一功能单元的输出定向到其自身的输入，而且还可以定向到其它功能单元的输入。 (举例)
在MIPS中，任何流水寄存器到任何功能单元的输入都可能需要定向路径，将形成复杂的旁路网络。
两条指令访问同一存储单元，也可能引起数据冲突，例如访问数据Cache失效时。
本章只讨论寄存器数据冲突！
3.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 8
3. 数据冲突的分类
两条指令 i 和 j，都会访问同一寄存器R，假设i 先进入流水线，则它们对R有四种不同的访问顺序：
(1) 先写后读冲突( RAW ) —— i 写j 读
  如果j 在i 完成写之前从R 中读出数据，将得到错误的结果！
  最常见的数据冲突，严重制约了CPU的性能，是程序最重要的特征之一！
3.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 9
3. 数据冲突的分类
(2) 写后写冲突( WAW ) —— i 写j 写
  如果j 在i 之前完成写操作，R中将保存错误的结果！
  MIPS流水线不会出现这种冲突！
  当流水线中有多个段可以写回，或者当流水线暂停某条指令的执行时，允许其后的指令可以继续前进时，可能引起这种类型的冲突。
  举例
3.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 10
3. 数据冲突的分类
(3) 先读后写冲突(WAR ) —— i 读j 写
  如果j 先将数据写入R，i 将读出错误的结果！
  MIPS流水线不会出现这种类型的冲突！
  当有些指令在流水段后半部分读源操作数，另一些指令在流水段前半部分写结果，可能引起这种类型的相关。
(4) 读后读(RAR ) —— i 读j 读
  不引起数据相关！
3.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 11
4. 需要暂停的数据冲突
  并非所有数据冲突都可以通过定向技术解决。
    例： LW R1，0（R2）
        SUB R4，R1，R5
        AND R6，R1，R7
        OR R8，R1，R9
  增加流水线“流水线互锁”部件，当互锁硬件发现这种冲突后，就暂停流水线，直到相关消除。
  这种情况下，暂停的时钟周期数称为“载入延迟”。
  例1 时空图
3.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 12
5．对数据冲突的编译调度方法
  流水线中常常会遇到多种类型的暂停
  例如，计算表达式A=B+C时会出现暂停
  编译器可以通过重新排列代码的顺序来消除这种暂停，这种技术就是“流水线调度”或“指令调度”
  例: 请为下列表达式生成没有暂停的MIPS指令序列
  a = b c；
  d = e – f;
  假设载入延迟为1个时钟周期。
3.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 13
调度前的代码 | 调度后的代码
LW Rb，b LW Rc，c ADD Ra，Rb，Rc SW Ra，a LW Re，e LW Rf，f SUB Rd，Re，Rf SW Rd，d | LW Rb，b LW Rc，c LW Re，e ADD Ra，Rb，Rc LW Rf，f SW Ra，a SUB Rd，Re，Rf SW Rd，d
    举例：
    请为下列表达式生成没有暂停的指令序列:
  a ＝ b c ；
  d ＝ e － f ；
    假设载入延迟为1个时钟周期。

## Slide 14
6. 对MIPS流水线控制的实现
  指令发射(Issue)：指令从流水线的译码段进入执行段的过程称为指令发射。
  检测数据冲突
    ID段可以检测所有数据冲突
    也可以在使用一个操作数的时钟周期的开始(EX和MEM段的开始)检测相关，并确定必需的定向
    流水线相关硬件可以检测到的各种冲突情况
3.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 15
6. 对MIPS流水线控制的实现
(1) Load互锁的检测与实现
  在ID段检测是否需要启动Load互锁，必须进行三种比较
  一旦检测到冲突，控制部件必须在流水线中插入暂停周期，并使IF和ID段中的指令停止前进
    将ID/EX中控制部分清0
    保持IF/ID的内容不变
3.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 16
6. 对MIPS流水线控制的实现
(2) 定向逻辑的实现——例如
    所有的定向都是从ALU/DM的输出到ALU、DM或0检测单元的输入
    形成了一个旁路网络(图示)
      需要比较哪些信息？
      ALU输入端应采用多少个输入的MUX？
3.3.2 流水线的数据冲突

## Slide 17: 3.3 流水线中的冲突
3.3.1 流水线的结构冲突
3.3.2 流水线的数据冲突
3.3.3 流水线的控制冲突

## Slide 18
1. 分支指令的实现
  一旦分支转移成功，正确的地址要在Mem段才会被写入PC。
  一旦ID段检测到分支指令，就暂停执行其后的指令，直到分支指令达到Mem段，确定新的PC为止。
  分支转移成功将导致MIPS流水线暂停3个周期。
3.3.3 流水线的控制冲突（冒险）

## Slide 19
2. 减少分支开销的途径
  两个基本途径：同时采用，缺一不可！
    在流水线中尽早判断分支转移是否成功
    转移成功时，尽早计算出转移目标地址
  经改进，MIPS流水线可以将分支开销减少1拍
    将“=0?”测试提前到ID段
    在ID段增加一个加法器，计算分支目标地址
    下表列出了改进后流水线的分支操作
  再改进，MIPS流水线可以将分支开销再减少1拍
    将分支判断结果和目标地址提前到ID/EX栈前
3.3.3 流水线的控制冒险

## Slide 22
Notes: 这种表示空间感不强，但简单。

## Slide 27
Notes: 暂停的简化表达。

## Slide 37
流 水 段
分 支 指 令 操 作
IF
ID
EX
IF/ID.IR ← Mem[PC]；
IF/ID.NPC, PC ← (if ID/EX.Cond {ID/EX.NPC} else {PC+4})；
ID/EX.A ←Regs[IF/ID.IR 6..10]； ID/EX.B← Regs[IF/ID.IR 11..15]；
ID/EX.IR ← IF/ID.IR；
ID/EX.Imm ←（IF/ID.IR16 ）16 ## IF/ID.IR16..31；
ID/EX.cond ← (Regs[IF/ID.IR 6..10] op 0)；
ID/EX.NPC ← IF/ID.NPC +(IF/ID.IR16 )16 ## IF/ID.IR16..31；
MEM
WB
改进后流水线的分支操作